Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- postępowanie nr BZP-3942-23/2020

| Część nr 1 - Komputer stacjonarny i7, 32GB, 500GB, P620 |
| --- |
| Ilość sztuk | 4 |
| Uwagi | Wymienione elementy mają ze sobą współpracować w zestawie komputerowym (muszą być kompatybilne) |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych, Laboratorium Komputerowe, 30-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Komputer stacjonarny |  |
| Procesor |  |  |
| Model wzorcowy | Intel Core i7-9700, lub równoważny |  |
| Wydajność obliczeniowa procesora | Ma osiągać w teście „PassMark – CPU Mark”, zgodnie z wynikami zamieszczonymi na stronie: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html min. 13755 punktów, dane na dzień 2020-07-13. |  |
| Załączone chłodzenie | TAK, z automatyczną regulacją prędkości |  |
| Liczba rdzeni/wątków | 8/8 |  |
| Architektura [bit] | 64 |  |
| Proces technologiczny [nm] | 14 lub mniej |  |
| TDP [W] | 65 lub mniej |  |
| Taktowanie bazowe / turbo [GHz] | 3 / 4,7 lub więcej |  |
| Cache [MB] | 12 MB Intel® Smart Cache lub więcej |  |
| Szybkość magistrali [GT/s] | 8 |  |
| Zintegrowany układ graficzny | TAK |  |
| Gwarancja | Min. 3 lata |  |
| Pamięć RAM |  |  |
| Model wzorcowy | DDR4, 32 GB (2x16 GB), 3200MHz, HyperX Predator, CL16, lub równoważny |  |
| Typ pamięci RAM | DDR4 |  |
| Pojemność [GB] | 32 GB (2x16 GB) |  |
| Taktowanie [MHz] | 3200 lub więcej |  |
| Gwarancja | Min. 5 lat |  |
| Kara graficzna |  |  |
| Model wzorcowy | HP Quadro P620 2GB GDDR5 (3ME25AA), lub równoważny |  |
| Chipset graficzny | Quadro P620 |  |
| Wydajność | Ma osiągać w teście PassMark, zgodnie z wynikami zamieszczonymi na stronie: https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html min. 3717 punktów, dane na dzień 2020-07-13 |  |
| Pamięci RAM | 2 GB, GDDR5, 5000 MHz, szyna 128 bit |  |
| Obsługiwane standardy | DirectX 12, OpenCL 1.2, OpenGL 4.6, Vulkan |  |
| Zastosowane technologie | HDCP, Low Profile, NVIDIA CUDA Technology |  |
| Załączone wyposażenie | Adapter (przejściówka) Mini DisplayPort -> DVI |  |
| Gwarancja | Min. 3 lata |  |
| Płyta główna |  |  |
| Model wzorcowy | ASUS PRIME Z390-P LGA1151, lub równoważny |  |
| Chipset płyty | Intel Z390 lub równoważny |  |
| Typ gniazda | LGA 1151 (Intel Core 8 i 9 gen.) |  |
| Kontroler RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 |  |
| Pamięć |  |  |
| Standard pamięci | DDR4 |  |
| Ilość slotów pamięci | 4 |  |
| Częstotliwości pracy pamięci [MHz] | Od 2133 do 4266 lub więcej |  |
| Maksymalna ilość pamięci [GB] | 64 lub więcej |  |
| Architektura wielokanałowa | Dual-Channel |  |
| Grafika |  |  |
| Obsługa zintegrowanych kart graficznych | TAK |  |
| Łączenie kart | CrossFireX |  |
| Dźwięk |  |  |
| Chipset dźwiękowy | Realtek ALC 887 |  |
| Kanały audio | 7.1 |  |
| Komunikacja |  |  |
| Zintegrowana karta sieciowa | 10/100/1000 Mbit/s |  |
| Chipset karty sieciowej | Realtek RTL8111H |  |
| Zastosowane technologie |  |  |
|  | Anti-surge LANGuard, Asus LANGuard, PXE |  |
| Złącza |  |  |
| Gniazda rozszerzeń | PCI Express x1 (4 szt.) PCI Express x16 (1 szt.) PCI Express x4 (1 szt.) |  |
| Złącza napędów | M.2 slot x2, SATA 3 x4 |  |
| Złącza wewnętrzne | 1x 4-pin CPU FAN, 1x 8-pin EATX 12V 1x AAFP, 1x port COM, 1x przycisk MemOK! 1x USB 2.0, 1x złącze 4-pin AIO_PUMP 1x złącze panelu systemu, 1x zworka Clear CMOS 2x USB 3.1 gen 1, 2x złącze FAN, 2x złącze M.2, S/PDIF |  |
| Panel tylny | DisplayPort x1 HDMI x1 PS/2 (klawiatura) x1 PS/2 (mysz) x1 RJ-45 x1 USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) x4 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) x2 złącze audio x3 |  |
| Bios | AMI UEFI |  |
| Zastosowane technologie |  |  |
|  | Ai Charger AI Suite 3 Asus CrashFree BIOS 3 Asus EPU Asus EZ Flash 3 Asus Fan Xpert 4 Asus O.C. Tuner Asus Overvoltage Protection Asus Q-Connector Asus Q-DIMM Asus Q-LED Asus Q-Shield Asus Q-Slot Asus SafeSlot Auto Tuning Intel Extreme Memory Profile MemOK!, lub równoważne |  |
| Gwarancja | Min. 3 lata |  |
| Dysk SSD |  |  |
| Model wzorcowy | Dysk SSD 500 GB M.2 PCIe x4 NVMe, Samsung 970 EVO Plus (MZ−V7S500BW), lub równoważny |  |
| Pojemność | 500 GB |  |
| Typ dysku | SSD, M.2 PCIe x4 NVMe |  |
| Format dysku | M.2 2280 |  |
| Interface | PCI-Express x4 NVMe |  |
| Rodzaj kości pamięci | TLC |  |
| Zastosowane technologie | S.M.A.R.T., TRIM |  |
| Szybkość odczytu [MB/s] | 3500 lub więcej |  |
| Szybkość zapisu [MB/s] | 3200 lub więcej |  |
| TBW (Total Bytes Written) | 300 lub więcej |  |
| Nominalny czas pracy [mln godz] | 1.5 lub więcej |  |
| Gwarancja | Min. 5 lat |  |
| Napęd optyczny |  |  |
| Model wzorcowy | ASUS DRW-24D5MT BLACK SATA NAGRYWARKA OEM, lub równoważny |  |
| Typ | DVD RW |  |
| Kolor | czarny |  |
| Gwarancja | Min. 3 lata |  |
| Zasilacz komputerowy ATX |  |  |
| Model wzorcowy | Zasilacz Thermaltake Smart BM1 600W (PS-SPD-0600MNSABE-1), lub równoważny |  |
| Standard/Format | ATX |  |
| Moc [W] | 600 |  |
| Układ PFC | Aktywny |  |
| Certyfikat sprawności | 80 Plus Bronze |  |
| Typ chłodzenia | Cichy wentylator 140 mm, z automatyczną regulacją prędkości |  |
| Modularne okablowanie | Pół modularny |  |
| Złącza |  |  |
| SATA | 6 lub więcej |  |
| Molex | 4 lub więcej |  |
| Załączone wyposażenie | Kabel zasilający, śruby montażowe, Przewody typu Flat |  |
| Gwarancja | Min. 60 miesięcy |  |
| Obudowa |  |  |
| Model wzorcowy | Obudowa Cooler Master FOR-500-KKN1, lub równoważny |  |
| Kolor | czarny |  |
| Typ obudowy | Midi Tower |  |
| Kompatybilność | ATX, Micro ATX (uATX) |  |
| Okno | Nie |  |
| Wentylator | 120 mm x1 (panel tylny) |  |
| Dodatkowe cechy | Przycisk „Power” i gniazda USB na przednim panelu Zdejmowany panel boczny |  |
| Panel przedni |  |  |
| Złącza | USB 2.0 x2 lub więcej USB 3.0 x1 lub więcej Mikrofonowe, Słuchawkowe/Głośnikowe |  |
| Gwarancja | Min. 2 lata |  |
| Klawiatura |  |  |
| Model wzorcowy | Klawiatura Logitech K120, lub równoważny |  |
| Typ klawiatury | Klasyczna. Wydzielona sekcja klawiszy kursora między klawiaturą główną, a numeryczną. Nad klawiszami kursorów, grupa 6 klawiszy „Insert”,”Home” itd , powyżej grupa 3 klawiszy „Print”, „Scroll”, „Pause” |  |
| Układ klawiszy | US |  |
| Gwarancja | Min. 2 lata |  |
| Mysz |  |  |
| Model wzorcowy | Mysz Logitech Optical Mouse for Business B100, lub równoważny |  |
| Mysz |  |  |
| Rodzaj myszy / Czułość | Przewodowa, optyczna / 800 dpi |  |
| Liczba przycisków | 3 |  |
| Rolka przewijania | Rolka z przyciskiem |  |
| Interfejs | USB |  |
| Gwarancja | Min. 3 lata |  |
| System operacyjny |  |  |
| Nazwa | WINDOWS 10 PRO PL 64BIT OEM, lub równoważny |  |
| System [bit] | 64 |  |
| Wersja | OEM, PL (polska wersja językowa) |  |
| Rodzaj | Professional (możliwość przyłączenia do domeny Windows serwer) |  |

| Część nr 2 – Monitor komputerowy 27” |
| --- |
| Ilość sztuk | 4 |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych, Laboratorium Komputerowe, 30-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Monitor komputerowy 27” |  |
| Model wzorcowy | Monitor Dell P2720DC (210-AUJS), lub równoważny |  |
| Skrócona specyfikacja | 27"/IPS/LED/2560x1440/5ms/1000:1/HDMI/DisplayPort/ USB-C |  |
| Kolor | Czarny |  |
| Przekątna ekranu | 27" |  |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 (WQHD) |  |
| Format | 16:9 |  |
| Ekran | Płaski |  |
| Powłoka matrycy | Matowa |  |
| Typ matrycy | IPS |  |
| Rodzaj podświetlenia | LED |  |
| Czas reakcji | 5 ms lub mniej |  |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz lub więcej |  |
| Jasność | 350 cd/m2 lub więcej |  |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |  |
| Kąt widzenia | 178 stopni (pion) 178 stopni (poziom) |  |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1070 mln |  |
| Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania Redukcja niebieskiego światła |  |
| Podstawowe złącza | DisplayPort x1 HDMI x1 USB-C x1 |  |
| Hub USB | USB 3.0 |  |
| Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak |  |
| Regulacja wysokości | Tak |  |
| Możliwość montażu na ścianie (VESA) | Tak |  |
| Pobór mocy | 23 W |  |
| Gwarancja | Min. 3 lata |  |

| Część nr 3 – Dysk komputerowy HDD 16 TB |
| --- |
| Ilość sztuk | 1 |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych, Laboratorium Komputerowe, 30-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Dysk komputerowy HDD 16 TB |  |
| Model wzorcowy | Seagate Exos X16 Enterprise 3.5" HDD 16TB 512E/4KN SATA lub równoważny |  |
| Przeznaczenie | Serwer |  |
| Pojemność | 16 TB |  |
| Rozmiar bufora dysku pamięci (MB) | 256 |  |
| Obroty na minutę | 7200 |  |
| Interfejs | SATA III |  |
| Działanie 24/7 | Tak |  |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2 500 000 godz. lub więcej |  |
| Gwarancja | Min. 5 lat |  |

| Część nr 4 - Dysk SSD 500 GB M.2 PCIe x4 NVMe |
| --- |
| Ilość sztuk | 6 |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych, Laboratorium Komputerowe, 30-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Dysk SSD 500 GB M.2 PCIe x4 NVMe |  |
| Model wzorcowy | Dysk SSD 500 GB M.2 PCIe x4 NVMe, Samsung 970 EVO Plus (MZ−V7S500BW), lub równoważny |  |
| Pojemność | 500 GB |  |
| Typ dysku | SSD, M.2 PCIe x4 NVMe |  |
| Format dysku | M.2 2280 |  |
| Interface | PCI-Express x4 NVMe |  |
| Rodzaj kości pamięci | TLC |  |
| Zastosowane technologie | S.M.A.R.T., TRIM |  |
| Szybkość odczytu [MB/s] | 3500 lub więcej |  |
| Szybkość zapisu [MB/s] | 3200 lub więcej |  |
| TBW (Total Bytes Written) | 300 lub więcej |  |
| Nominalny czas pracy [mln godz] | 1.5 lub więcej |  |
| Gwarancja | Min. 5 lat |  |

| Część nr 5 - Bezprzewodowy punkt dostępowy |
| --- |
| Ilość sztuk | 1 |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych, Laboratorium Komputerowe, 30-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Bezprzewodowy punkt dostępowy |  |
| Model wzorcowy | Access Point Ubiquiti UAP AC LR LONG RANGE (UAP-AC-LR) lub równoważne |  |
| Moc nadajnika | 24 dBm lub więcej |  |
| Antena | 6 dBi, wbudowana, lub więcej |  |
| Gniazda sieciowe | 1x 10/100/1000 Mbit/s |  |
| Częstotliwości wi-fi | 2,4 GHz i 5 GHz |  |
| Maksymalny transfer dla zakresu 2.4 GHz | 450 Mbit/s lub więcej |  |
| Maksymalny transfer dla zakresu 5 GHz | 867 Mbit/s lub więcej |  |
| Zasilanie | PoE, sieciowe |  |
| Standardy sieciowe | IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.1q |  |
| Zabezpieczenia | AES,TKIP,WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2 |  |
| Temperatura pracy [C] | -10 - 70 |  |
| Wilgotność pracy [%] | 5 - 95 |  |
| Kolor obudowy | biały |  |
| Przystosowany do montażu | na ścianie, lub suficie |  |
| Zestaw do montażu | Tak |  |
| Maksymalne zużycie mocy | 6.5 W |  |
| Wyposażenie | Zasilacz (PoE Adapter), kabel zasilający |  |
| 2.4 GHz MIMO | 3x3 |  |
| 5 GHz MIMO | 2x2 |  |
| Dodatkowe funkcje | Współpraca z programem „Unifi”, dającym możliwość centralnego zarządzania i monitorowania działania, wielu bezprzewodowych punktów dostępowych, lub równoważnym |  |
| Gwarancja | Min. 1 rok |  |

| Cześć nr 6 – Kamera internetowa USB z mikrofonem |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Kamera internetowa |
| Kompatybilność | Windows 10/7 |  |
| Zastosowanie | Rozmowy wideo |  |
| Rozdzielczość | Full HD 1080p (1920x1080, 25 FPS), HD 720p (1280x720, 30 FPS), VGA (640x480, 60 FPS) |  |
| Sposób komunikacji | USB |  |
| Obiektyw | 2.0 Mpix |  |
| Mikrofon | Tak - Mono |  |
| Zoom/Pilot | Nie/Nie |  |
| Kabel | 75cm w zestawie |  |
| Gwarancja | Min. 2 lata |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | Coolcam Coolcam Web Camera - Kamera internetowa USB, Full HD 1080p (Czarny, Aluminium) uniwersalny, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Dział Administracyjno-Gospodarczy ASP, 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13 |

Część nr 7 - Serwer kopii zapasowych oraz licencja oprogramowania do wykonywania kopii:

1. Specyfikacja urządzenia pamięci masowej typu rack. Ilość - 1 sztuka.

1. Specyfikacja obudowy dla urządzenia pamięci masowej typu rack:

a) Obudowa musi zawierać minimum 24 sloty przeznaczone na dysk twardy 3.5" hot-swap SAS3/SATA3 oraz 2 sloty na dyski systemowe 2.5" hot-swap SATA3,

b) Obudowa musi posiadać redundantne zasilanie,

c) Obudowa zamontowana w szafie typu rack nie może przekraczać wysokości 2U.

2. Specyfikacja urządzenia pamięci masowej typu rack:

a) Zaoferowane procesory muszą być dedykowane do pracy w serwerach,

b) Urządzenie pamięci masowej musi posiadać dwa procesory o minimalnym taktowaniu 2,40GHz z liczbą rdzeni 10 oraz liczbą wątków 20 z pamięcią cache 13,75 MB z wsparciem dla pamięci ECC każdy,

c) Pamięć RAM: wykorzystane kości pamięci RAM nie mogą być gorsze niż DDR4 o taktowaniu 2999 MHz wraz z zabezpieczeniem ECC oraz DIMM typu RDIMM,

d) Łączna pamięć operacyjna RAM zainstalowana w urządzeniu pamięci masowej nie może być mniejsza niż 64GB ze specyfikacją nie gorszą niż w punkcie 2-c,

e) Urządzenie pamięci masowej powinno zawierać dodatkowe niewypełnione złącza pamięci pozwalające na jej rozszerzenie do co najmniej 256GB bez konieczności wyciągania zainstalowanej już pamięci,

f) Urządzenie pamięci masowej musi umożliwiać stworzenie RAID typu 0,1,5,6,10,50,60,

g) Urządzenie pamięci masowej musi posiadać dedykowany cache o pojemności 2GB oraz potrzymanie bateryjne dla kontrolera fizycznego RAID,

h) Dostarczone urządzenie pamięci masowej musi posiadać minimum cztery porty RJ45 10GBase-T,

i) Urządzenie pamięci masowej powinno dostarczać możliwość zdalnego zarządzania oraz dostęp do wirtualnej myszki, klawiatury, wideo (KVM), realizowany przez protokół SSH lub HTTP/HTTPS gdzie dedykowany port zarządzający jest osobnym dedykowanym portem, nie będący jednocześnie portem wliczonym w punkt 2-g typu RJ45 1GBase-T,

j) Zarządzanie urządzeniem pamięci masowej oraz konfiguracja musi być możliwa przez interfejs WWW,

k) Urządzenie pamięci masowej musi dostarczać minimum cztery porty USB3.0 znajdujące się na płycie głównej urządzenia,

l) Urządzenie pamięci masowej musi posiadać wbudowany port VGA,

m) Urządzenie pamięci masowej musi zapewniać możliwość rozbudowania w przyszłości o dodatkowe minimum cztery porty 10G SFP+ bez konieczności modyfikacji zainstalowanych komponentów w dostarczonym rozwiązaniu;

n) Temperatura robocza powinna wynosić 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F).

o) Dostarczone urządzenie pamięci masowej musi zostać dostarczone wraz z dwoma dedykowanymi do pracy w urządzeniu dyskami Enterprise SSD(Solid-state drive) o pojemności min. 240GB w formacie 2.5" z interfejsem SATA3 o szybkości transmisji 6Gbps.

3. Urządzenie pamięci masowej musi być przeznaczone do montażu w szafie typu rack oraz posiadać wszelkie elementy niezbędne do jego montażu w szafie rack.

4. Gwarancja na urządzenie pamięci masowej z dyskami nie może być krótsza niż 36 miesięcy z czasem reakcji 24 godziny, naprawa na miejscu instalacji urządzenia nie dłuższa niż do 2 dni roboczych.

5. Dostarczone urządzenie pamięci masowej musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta, zapewniającego w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. W wypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do otrzymania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających poniższy punkt.

6. Wykonawca przeprowadzi instruktaż (do 2 godzin lekcyjnych) u Zleceniodawcy dla 2-4 osób, który będzie obejmował przeszkolenie w sposobie obsługi, diagnozy oraz weryfikacji zaoferowanego urządzenia pamięci masowej.

Model wzorcowy: Platforma Supermicro SuperStorage 6029P-E1CR12T, lub równoważny.

2. Specyfikacja oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych oraz zarządzania nimi. Ilość - 1 zestaw.

1) Zaoferowane oprogramowanie musi wspierać środowiska wirtualne Zamawiającego, oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware vSphere                w wersji 6.5, 6.7 oraz Microsoft Hyper-V 2016, 2019.

2) Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych wszystkich systemów operacyjnych maszyn wirtualnych wspieranych przez VMware vSphere oraz Hyper-V.

2) Działanie oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych nie może być ograniczone czasowo.

3) Dostarczona licencja oprogramowania musi zezwalać na pełno prawne wykonywanie kopii zapasowych środowisk wirtualnych Zamawiającego.

4) Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej.

5) Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji.

6) Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania.

7) Zaoferowane oprogramowanie musi zezwalać na tworzenie zadań kopii zapasowej oraz ich automatyzacje poprzez wbudowany harmonogram zadań.

8) Oprogramowanie musi zapewniać mechanizmy informowania o wykonaniu/błędzie zadania poprzez email lub SNMP.

9) Dostarczone oprogramowanie musi zapewniać wsparcie techniczne producenta nie krótsze niż na okres jednego roku, uprawniające do aktualizacji oraz instalacji  najnowszych wersji dostarczonego oprogramowania.

10) Producent zaoferowanego rozwiązania musi zapewniać wsparcie na poziomie przywracania plików maszyny wirtualnej dla systemów plików:

- FAT, FAT32,

- NTFS,

- ext2, ext3, ext4,

- XFS.

11) Oprogramowanie musi umożliwiać odzyskiwanie poszczególnych plików dla systemów GNU\Linux, Windows.

12) Oprogramowanie powinno zapewniać dowolność w zakresie wykorzystanego rodzaju pamięci masowej.

13) Oprogramowanie nie może nakładać limitów wielkości oraz ilości wykonywanych kopii zapasowych maszyn wirtualnych w środowisku Zamawiającego.

14) Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota.

15) Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji.

16) Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej.

17) Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie plików na taśmy.

18) Oprogramowanie musi przetwarzać wiele wirtualnych dysków jednocześnie (parallel processing).

19) Oprogramowanie musi umożliwić uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych. Dla srodowiska vSphere powinien być wykorzystany wbudowany w oprogramowanie serwer NFS. Dla Hyper-V powinna być zapewniona taka sama funkcjonalność realizowana wewnętrznymi mechanizmami oprogramowania.

20) Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików.

21) Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM.

22) Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie przyrostowych kopii zapasowych.

23) Oprogramowanie musi zapewniać możliwość odzyskania całej maszyny wirtualnej na pierwotnym lub innym hoście w środowisku Zamawiającego.

24) Dostarczone oprogramowanie musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

25) Wykonawca przeprowadzi instruktaż (do 2 godzin lekcyjnych) u Zleceniodawcy dla 2-4 osób, który będzie obejmował przeszkolenie w sposobie obsługi, diagnozy oraz weryfikacji zaoferowanego oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych.

26) Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji.

27) Oprogramowanie musi dawać możliwość tworzenia backupów ad-hoc z konsoli.

Oprogramowanie wzorcowe:  Veeam Backup & Replication Standard Education Sector, lub równoważne.

Użytkownik: Dział Informatyczny ASP, 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13.

| Cześć nr 8 – Komputer stacjonarny |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |

| Nazwa przedmiotu | Komputer stacjonarny |  |
| --- | --- | --- |
| procesor | Procesor osiągający min. 13 938 punktów wg testu https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html na dzień 2020-07-13 |  |
| Model wzorcowy procesora | Intel Core i7-9700F, lub równoważny |  |
| Ilość rdzeni procesora | 8 |  |
| Karta graficzna | Karta graficzna osiągająca min.7 895 punktów w teście https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html na dzień 2020-07-13 |  |
| Pamięć karty graficznej | 2 GB |  |
| Złącza karty graficznej | 1 x HDMI 1 x VGA |  |
| Model wzorcowy karty graficznej | GeForce GTX 1650, lub równoważny |  |
| Ilość pamięci RAM | Min 8 GB |  |
| Rodzaj pamięci RAM | DDR4-2666 (PC4-21300) |  |
| Typ dysku twardego 1 | SSD |  |
| Pojemność dysku twardego 1 | Min 256 GB |  |
| Typ dysku twardego 2 | HDD |  |
| Pojemność dysku twardego 2 | Min 1000 GB |  |
| System operacyjny | Windows 10 Pro 64-bit PL |  |
| Złącza na tylnym panelu | 1 x RJ45 4 x USB Audio |  |
| Złącza na przednim panelu | Min 2 x USB 3.0 |  |
| Napęd optyczny | DVD+/-RW |  |
| Czytnik kart pamięci | uniwersalny |  |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbit/s |  |
| Standard łączności bezprzewodowej | Bluetooth Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) |  |
| Akcesoria w komplecie | klawiatura mysz |  |
| Certyfikaty i standardy (musi posiadać przynajmniej jeden) | - EPEAT Compliant - Energy Star - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu |  |
| Gwarancja | Min 3 lata |  |
| Warunki gwarancji | NBD on site |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model sugerowany | Dell Vostro 3671 MT, lub równoważny |  |
| Użytkownik | Wydział Grafiki ASP (Pracownia Liternictwa i Typografii), 31-133 Kraków, ul. Karmelicka 16 |

| Cześć nr 9 – Laptop |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Laptop 17.3” |  |
| Procesor | Procesor osiągający min. 11 432 punktów wg testu https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html na dzień 2020-07-13 |  |
| Model wzorcowy procesora | Intel Core i7-9750H, lub równoważny |  |
| Pamięć RAM | Min 32 GB |  |
| Typ pamięci RAM | DDR4 o taktowaniu 2666MHz |  |
| Typ dysku | M.2 |  |
| Pojemność dysku | Min 256 GB |  |
| Ekran | 17.3” |  |
| Typ matrycy | LED – Matowa |  |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |  |
| Dedykowana karta graficzna | Karta graficzna osiągająca min. 12 803 punktów w teście https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html na dzień 2020-07-13 |  |
| Pamięć RAM dedykowanej karty | 6 GB |  |
| Model wzorcowy karty graficznej | GeForce GTX 1660 Ti, lub równoważny |  |
| Głośniki | Wbudowane głośniki stereo |  |
| Mikrofon | Wbudowany w obudowę komputera |  |
| Kamera | Wbudowana w obudowę komputera |  |
| Rozdzielczość kamery | 1Mpix |  |
| Łączność | LAN 10/100/1000 Mbps Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Moduł Bluetooth |  |
| Złącza | USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 3 szt. USB Typu-C - 1 szt. HDMI - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. Mini Display Port - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. Wejście mikrofonowe - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
| Podświetlana klawiatura | tak |  |
| Klawiatura numeryczna | tak |  |
| Touchpad | tak |  |
| Szyfrowanie | TPM |  |
| System | Microsoft Windows 10 Profesional PL x64 |  |
| Orientacyjne wymiary | 29x390x270 mm |  |
| Orientacyjna waga | 2,5 kg |  |
| Bateria | 4730mAh |  |
| Gwarancja | Min. 3 lata |  |
| Warunki gwarancji | NBD on site |  |
| Ilość | 1 sztuka |  |
| Model wzorcowy: | MSI GL75 i7-9750H/32GB/256 GTX1660Ti 120Hz, lub równoważny |  |
| Użytkownik | Wydział Architektury Wnętrz ASP, 31-121 Kraków, ul. Humberta 3 |

Część nr 10 - Program do projektowania mody 3D. Ilość - 1 sztuka.

Program do projektowania mody 3D, tworzący wirtualną, realistyczną wizualizację ubioru z wykorzystaniem najnowszych technologii symulacji mody. Rewolucyjny program w procesie projektowania z prawdziwą symulacją  3D odzieży. CLO jest rozwiązaniem skierowanym do branży mody z funkcjami, które mogą być                            stosowane na różnych etapach procesu projektowania odzieży.Program zwiększa możliwości projektowe użytkownika. Jego funkcje to m.in.

REAL-TIME INTERACTIVITY Stale analizuje zmiany, ponieważ wszelkie modyfikacje wzorów 2D, kolorów, tekstur i szczegółów wykończenia są natychmiast symulowane w wizualizacji .

DOKŁADNE MATERIAŁY

CLO może precyzyjnie symulować tkaniny  (dostęp do obszernej biblioteki powszechnie stosowanych tkanin CLO) Techniki wykończeniowe, takie jak okładziny, taśma szwów i para wodna, mogą być nakładane i usuwane w razie potrzeby w celu precyzyjnego dopasowania odzieży 3D.

PROCES ANALIZY

Nieskończone możliwości przy zerowym koszcie, dzięki możliwości tworzenia nieograniczonej ilości printów, kolorów i zaprojektowanych układów wydruku. Eliminacja zbędnych fizycznych próbek ( widzimy  wszystkie zmiany natychmiast na próbkach 3D). Program wspomaga procesy kosztorysowania.

OSTATECZNA STYLIZACJA

Wyświetla ubrania 3D na wiele sposobów za pomocą naturalnego środowiska symulacji. Składa, wiesza dzież 3D, aby stworzyć środowisko sprzedaży detalicznej (ekspozycja,sklepy), sprzedając pełną kolekcję.

Główne funkcje:

High-Quality Realtime Render

Różne lampy Render Lights

Biblioteka YKK Zipper Slider & Puller

Wzorce grupowe

Kalkulacja kosztów zużycia materiałów

Wydajność:

Zwiększona wydajność prędkości

Zapisywanie/otwieranie plików

Tryb kolorowy

Okno palety kolorów

Kontrola widoku 3D i wzorce ruchome

Plik:

Ulepszony OBJ Eksport

Normalne mapy tkanin, linii szwów i puckeringu są zawarte w ujednoliconych mapach UV

Dodano możliwość zapisania miniatury pliku ZPRJ/ZPAC w widokach Góra, Dół, Prawo, Lewo.

Ulepszone zdjęcie 3D

Zapisz plik HTML

Zapisz do 10 widoków

2D:

Tworzenie/edycja linii bazowych

Dodaj Dart z Fullness

Ulepszone cięcie i rozproszenie

Cięcie i rozrzucenie po obu stronach wzoru

Kontury wzorów są wygładzane podczas zamykania wzorów

Punkt zamka/segment

Obróć adnotację

Ulepszony POM

Ruler 2D :

Okno dodane w celu powiadomienia o duplikatach

Skrót (Enter) jest dodawany do tworzenia POM.

Ulepszony wzór spaceru

Przesuwanie wzorów na skrzyżowaniach

Zachowaj karby na liniach wewnętrznych podczas cięcia wzorów.

Wytnij wzory, które zostały rozłożone symetrycznie na linii środkowej.

Powierzchnia o przypadkowym kolorze

Dodano ikonę blokady

Szycie: Zmień normalną mapę dla trójwymiarowej linii szwu

Materiał:

Kolor wyszukiwania

Skala OBJ

Ścieg stebnowy OBJ

Utwórz Wiązanie/Pip/Zipper w oknie 2D

Nakładanie materiałów na suwak / ściągacz / korek indywidualnie

Lepsze wiązanie

Przerzucanie Normalne

Wstawić numer pozycji do wykończenia

Avatar:

Dodane zostają nowe pliki domyślne

Dla dzieci w wieku od 6 do 18 miesięcy dodane są ustawienia rozmiaru.

Dodano nowy obiekt Awatary na worki, takie jak prostopadłościan i cylinder.

Dodane zostają wnioski dla Avatarów V2.

Informacja o rozmiarze awatara (AVS) jest zawarta w plikach dotyczących odzieży (ZPAC).

Pozycja/ruch jest automatycznie dopasowywana do załadowanych butów.

Zmień typ modelu w Edytorze właściwości.

Wybierz Avatar podczas zapisywania pliku pozy (POS).

Render:

Gradacja kolorów futra

Obraz tła do renderowania

Cień ziemi

Tryb układu wydruku

Równomierna dystrybucja wzorów

Interfejs

Zgrupowane narzędzia

Program wzorcowy: CLO3D, lub równoważny.

Użytkownik: Wydział Architektury Wnętrz ASP (Pracownia Projektowania Tkaniny i Ubioru), 31-110 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21

| Cześć nr 11 – Mysz komputerowa |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Mysz przewodowa |  |
| Sensor myszy | optyczny |  |
| Rodzaj myszy | przewodowa |  |
| Czułość myszy | 1000 dpi |  |
| Typ podłączenia | USB |  |
| Liczba przycisków | 3 |  |
| Scroll (rolka przewijania) | 1 |  |
| Zasięg | Ok 1,8 m |  |
| Gwarancja | Min. 2 lata |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model sugerowany | Logitech M100, lub równoważny |  |
| Użytkownik | Wydawnictwo ASP, 31-026 Kraków, ul. Radziwiłłowska 29/1 |

........................, dnia ................... r.

………….............................................................................                                                                                                                                                                        	                                                                            (podpis osoby/osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

UWAGA!

Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów/ kart graficznych winien być osiągnięty na dzień ogłoszenia przetargu, zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark z dnia ogłoszenia przetargu dostępny jest na stronie, na której została opublikowana SIWZ: bip.asp.krakow.pl pod załącznikami do SIWZ. Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów/ kart graficznych niefunkcjonujących na rynku w chwili ogłoszenia przetargu, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po ogłoszeniu przetargu Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją  w testach PassMark z dnia otwarcia ofert.