Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- postępowanie nr BZP-3942-25/2020

| Część nr 1 – Kamera cyfrowa 4K |
| --- |
| Ilość sztuk | 1 |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP, Laboratorium Projektowania Uniwersalnego, 31-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Kamera cyfrowa 4K |  |
| Model wzorcowy | Kamera Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, lub równoważny |  |
| Rejestracja materiałów w rozdzielczościach | 4096 x 2160 (4K DCI) up to 60 fps 4096 x 1720 (4K 2.4:1) up to 75 fps 3840 x 2160 (Ultra HD) up to 60 fps 2880 x 2160 (2.8K Anamorphic) up to 80 fps 2688 x 1512 (2.6K 16:9) up to 120 fps 1920 x 1080 (HD) up to 120 fps |  |
| Efektywny rozmiar sensora | 18.96 mm x 10 mm |  |
| Wymagane cechy | Podwójne Natywne ISO do 25 600 Mocowanie obiektywu Mikro 4/3 13-stopniowy zakres dynamiczny Zapis w formacie Cinema DNG RAW lub Apple ProRes Zewnętrzne nagrywanie przez USB Typ-C Obsługa 3D LUT 5-calowy monitor Full HD Zawiera licencję DaVinci Resolve Studio |  |
| Parametry ekranu | 5” 1920 x 1080 |  |
| Typ ekranu | LCD dotykowy |  |
| Nośniki nagrywania | kartay SD, UHS-II lub kartach CFast 2.0 |  |
| Gwarancja | min. 1 rok |  |

| Część nr 2 - Dysk zewnętrzny SSD, 1 TB |
| --- |
| Ilość sztuk | 2 |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP, Laboratorium Projektowania Uniwersalnego, 30-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Dysk zewnętrzny SSD, 1 TB |  |
| Model wzorcowy | Dysk zewnętrzny Samsung SSD T5 1 TB Czarny (MU-PA1T0B/EU), lub równoważny |  |
| Wielkość dysku | 2.5'' |  |
| Typ dysku | SSD |  |
| Pojemność dysku | 1 TB |  |
| Interfejs | USB 3.1 |  |
| Kolor | Czarny |  |
| Waga [g] | 51 |  |
| Załączone wyposażenie | Kabel USB 3.1 C na C Kabel USB 3.1.C na A |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy, lub więcej |  |

| Część nr 3 - Akumulator litowo-jonowy do lustrzanek cyfrowych Canon |
| --- |
| Ilość sztuk | 1 |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP, Laboratorium Projektowania Uniwersalnego, 30-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Akumulator litowo-jonowy do lustrzanek cyfrowych Canon |  |
| Model wzorcowy | Akumulator Canon LP-E6N, lub równoważny |  |
| Dane techniczne | Pojemność: 1865 mAh Napięcie: 7,2 V Wymiary: 5,6 x 2,0 x 3,8 cm Waga: 79 g |  |
| Opis | Akumulator litowo-jonowy do lustrzanek cyfrowych Canon: EOS 7D Mark II, EOS 7D, EOS 5D Mark III, EOS 5D Mark II, EOS 60D, EOS 60Da, EOS 70D, EOS 6D. Kompatybilny z ładowarkami LC-E6 i LC-E6E. |  |
| Gwarancja | 24 miesięcy, lub więcej |  |

| Część nr 4 - Karta pamięci SDXC 64GB (170MB/s) |
| --- |
| Ilość sztuk | 1 |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP, Laboratorium Projektowania Uniwersalnego, 30-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Karta pamięci SDXC 64GB (170MB/s) |  |
| Model wzorcowy | Karta pamięci SanDisk SDXC Extreme PRO 64GB (170MB/s) V30 UHS-I U3 |  |
| Dane techniczne: | Format: SDXC Pojemność: 64 GB Wydajność/Prędkość: odczyt do 170 MB/s i zapis do 90 MB/s Wymiary karty: 24 x 32 x 2,1 mm Temperatura działania: -25°C do 85°C Temperatura przechowywania: -40°C do 85°C Ochrona: Wbudowany przełącznik zapisu danych zapobiega przypadkowemu usunięciu danych Wsparcie: dożywotnia ograniczona gwarancja Zastosowanie: przechowywanie wielu różnych formatów cyfrowych, jak np. zdjęć w formacie RAW i JPEG, nagrań wideo w rozdzielczości 4K Ultra HD2, muzyki i nie tylko Oferta na pobranie oprogramowania do odzyskiwania danych RescuePRO®Deluxe |  |
| Gwarancja | 12 miesięcy, lub więcej |  |

| Część nr 5 - Adapter bagnetowy do obiektywów z mocowaniem Canon |
| --- |
| Ilość sztuk | 1 |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP, Laboratorium Projektowania Uniwersalnego, 30-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Adapter bagnetowy do obiektywów z mocowaniem Canon |  |
| Model wzorcowy | Viltrox adapter bagnetowy EF-M1 - Canon EF EF-S do M4/3, lub równoważny |  |
| Opis produktu: | Viltrox EF-M1 to aktywny adapter bagnetowy Micro 4/3 do EF przeznaczony dla obiektywów z mocowaniem Canon. Współpracuje z aparatami wyposażonymi w matryce MFT - Panasonic GH5, GH5s, GH4, G9, G85/G80, Olympus OM-D E-M10 oraz kamerą Blackmagic Pocket Camera 4K. |  |
| Dane techniczne: | Mocowanie aparatu lub kamery: bagnet Micro Four Thirds (MFT, M4/3) Mocowanie obiektywu: Canon EF i EF-S z polem krycia pełnej klatki lub APS-C (Canon, Sigma, Tamron i inne) Pokrycie sensora: MFT Kontrola przysłony: tak Złącze micro-USB do aktualizacji oprogramowania Stopka statywowa: punkt montażowy z gwintem 1/4", zdejmowana Materiał: aluminium, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne Wymiary: 67 x 25 mm (bez stopki) Waga: 115 g * szybkość działania auto-focus zależy od rodzaju i producenta obiektywu, może różnić się w porównaniu do współpracy z aparatem Canon. |  |

| Część nr 6 - Obiektyw 18-35mm f/1,8 |
| --- |
| Ilość sztuk | 1 |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP, Laboratorium Projektowania Uniwersalnego, 30-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Obiektyw 18-35mm f/1,8 |  |
| Model wzorcowy | Obiektyw Sigma 18-35mm f/1,8 DC HSM Art (Canon) + 5 lat gwarancji + Filtr UV Marumi Fit+Slim MC, 72mm, lub równoważny |  |
| Dane techniczne: | Konstrukcja: 17 elementów w 12 grupach Minimalna przysłona: F16 Średnica filtra: 72 mm Kąt widzenia (SD1): 76.5°-44.2° Minimalna odległość ostrzenia: 28 cm od matrycy aparatu Wymiary (średnica x długość): 78mm x 121 mm Liczba listków przysłony: 9 zaokrąglonych listków Maksymalne powiększenie: 1:4,3 |  |
| Kompatybilność | Canon |  |
| Gwarancja | 60 miesięcy, lub więcej |  |

| Część nr 7 - Klatka dedykowana dla kamery Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K |
| --- |
| Ilość sztuk | 1 |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP, Laboratorium Projektowania Uniwersalnego, 30-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Klatka dedykowana dla kamery Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K |  |
| Model wzorcowy | Klatka SmallRig 2203 Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4K/6K, lub równoważny |  |
| Najważniejsze cechy | - Klatka o ergonomicznym kształcie dedykowana dla Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K/6K - Stabilne mocowanie kamery za pomocą górnej i dolnej śruby 1/4", płytka “anti-twist” z bolcami unieruchamiającymi kamerę i antypoślizgowe podkładki - Wygodny i niezakłócony dostęp do wszystkich funkcji kamery, przycisków, złącz, baterii i karty SD - Wiele opcji montażu dodatkowych akcesoriów za pomocą licznych punktów montażowych 1/4" i 3/8", mocowaniu “zimna stopka”, szynom NATO i mocowaniom z pinami Arri |  |
| Kompatybilność | Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K/6K |  |
| Gwarancja | 12 miesięcy, lub więcej |  |

| Część nr 8 - Uchwyt do montażu większej ilości akcesoriów |
| --- |
| Ilość sztuk | 1 |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP, Laboratorium Projektowania Uniwersalnego, 30-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Uchwyt do montażu większej ilości akcesoriów |  |
| Model wzorcowy | Uchwyt SmallRig 2027 Top Handle Accessory Kit, lub równoważny |  |
| Opis produktu | SmallRig 2027 Top Handle Accessory Kit to zestaw, łączący w sobie rączkę oraz dedykowane do niej akcesorium, w postaci klamry na wałek w standardzie filmowym 15mm. |  |
| Najważniejsze cechy | -Poprawia funkcjonalność klatki operatorskiej - Zapewnia pewny i stabilny uchwyt - Pozwala na dalszą rozbudowę zestawu filmowego - Daje możliwość uzyskania kreatywnych ujęć - otwory gwintowane 1/4” oraz 3/8” (również z pinami ARRI) |  |
| Kompatybilność | Klatka operatorska dla kamer Blacmagic |  |
| Gwarancja | 12 miesięcy, lub więcej |  |

| Część nr 9 – Uchwyt do zamocowania dysku SSD do klatki przeznaczonej dla kamer Blackmagic |
| --- |
| Ilość sztuk | 1 |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP, Laboratorium Projektowania Uniwersalnego, 30-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Uchwyt do zamocowania dysku SSD do klatki przeznaczonej dla kamer Blackmagic |  |
| Model wzorcowy | Mocowanie dysku SmallRig 2245B Samsung T5 SSD pod Blackmagic, lub równoważny |  |
| Opis produktu | Uchwyt przeznaczony do zamontowania dysku SSD Samsung T5 np. do klatki przeznaczonej dla kamer Blackmagic Pocket 4K / 6K. To wygodny sposób na zapis wielu godzin materiału filmowego na uniwersalnym nośniku. |  |
| Dane techniczne | Wymiary: 72.5 x 49 x 26.6 mm Waga: 58 g Materiał: aluminium |  |
| Zestaw zawiera | 1 x mocowanie dysku SSD 1 x kluczyk imbusowy 2 x śruba montażowa M4 |  |
| Kompatybilność | Klatka operatorska dla kamer Blacmagic |  |
| Gwarancja | 12 miesięcy, lub więcej |  |

| Część nr 10 - Dedykowana podpórka dla klatki operatorskiej |
| --- |
| Ilość sztuk | 1 |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP, Laboratorium Projektowania Uniwersalnego, 30-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Dedykowana podpórka dla klatki operatorskiej |  |
| Model wzorcowy | Podpórka SmallRig 2247 Metabones Adapter Support BMPCC 4K, lub równoważny |  |
| Opis produktu | Dedykowana podpórka dla klatki operatorskiej SmallRig 2203, gwarantująca niezakłóconą i stabilną pracę kamery Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K w tandemie z adapterami bagnetowymi Metabones dla systemu MFT. To niezastąpiony element zestawu do pracy z follow focus i ciężkimi obiektywami. |  |
| Dane techniczne | Wymiary: 35 x 28.5 x 16 mm Waga: 18 g Materiał: aluminium |  |
| Zestaw zawiera | 1 x podpórka SmallRig 2247 1 x śruba 1/4" 2 x śruba M4 1 x kluczyk imbusowy |  |
| Kompatybilność | Klatka operatorska dla kamer Blacmagic |  |
| Gwarancja | 12 miesięcy, lub więcej |  |

| Część nr 11 - Statyw wideo |
| --- |
| Ilość sztuk | 1 |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP, Laboratorium Projektowania Uniwersalnego, 30-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Statyw wideo |  |
| Model wzorcowy | Statyw wideo Benro KH-26NL, lub równoważny |  |
| Opis produktu | Zastosowano dwie osobne blokady- nachylenia oraz panoramy. Dodatkowo umożliwiona została łatwa wymiana szybkozłączki jak i bocznej rączki głowicy. Zastosowano dodatkowe płytki tłumiące, które zapobiegają wyciekaniu oleju |  |
| Dane techniczne | Maksymalny udźwig: głowica 5 kg, nogi 25 kg Minimalna wysokość: 86cm Maksymalna wysokość: 182cm Wysokość po złożeniu: 89cm Waga: 4kg Szybkozłączka: QR11 Ilość sekcji: 3 Materiał: Aluminium |  |
| Gwarancja | 12 miesięcy, lub więcej |  |

| Część nr 12 - Zestaw bezprzewodowy, odbiornik oraz dwa nadajniki z mikrofonami |
| --- |
| Ilość sztuk | poniżej |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP, Laboratorium Projektowania Uniwersalnego, 30-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu nr 1 | Zestaw bezprzewodowy, odbiornik oraz dwa nadajniki z mikrofonami |  |
| Model wzorcowy | Zestaw bezprzewodowy Saramonic UwMic9 RX9 + TX9 + TX9, lub równoważny |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Dane techniczne | Ilość kanałów transmisji: 96 Ilość grup: 2 Częstotliwości pracy: 514 MHz - 596 MHz Czułość użytkowa: - 95 dBm, lub więcej Stosunek sygnału do szumu (SNR): 70 dB, lub więcej Odchylenie referencyjne: ±5 kHz (-60 dBV, 1 kHz) Pasmo przenoszenia: 40 Hz - 18 kHz (± 3 dB) Zasilanie: nadajnik: 2 baterie typu AA odbiornik: 2 baterie typu AA Waga: nadajnik: 260 g, lub mniej odbiornik: 275 g, lub mniej Wymiary: nadajnik: 6,4 x 8,7 (+ antena 10,5 cm) x 2,5 cm, lub mniej odbiornik: 6,4 x 8,7 (+ antena 10,5 cm) x 2,5 cm, lub mniej |  |
| Zestaw zawiera | Odbiornik RX9 Dwa nadajniki TX9 Dwa mikrofony krawatowe Trzy mocowania do paska Adapter do mocowania na statywie / aparacie Kabel mini Jack – mini Jack Kabel mini Jack – XLR |  |
| Gwarancja | 12 miesięcy, lub więcej |  |
| Nazwa przedmiotu nr 2 | Osłona przeciwwietrzna |  |
| Model wzorcowy | Osłona przeciwwietrzna Boya BY-B05W do mikrofonów krawatowych Lavalier, lub równoważny |  |
| Ilość sztuk | 2 |  |
| Najważniejsze cechy | Osłona przeciwwietrzna tłumi szumy powodowane przez silny wiatr. Niezastąpiona przy pracy na zewnątrz budynków. |  |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |  |
| Średnica wewnętrzna | 15 mm |  |
| Kompatybilność | mikrofony krawatowe Lavalier |  |

| Część nr 13 - Uchwyt na gorącą stopkę 1/4 "z dodatkową śrubą 1/4" do aparatów |
| --- |
| Ilość sztuk | 1 |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP, Laboratorium Projektowania Uniwersalnego, 30-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Uchwyt na gorącą stopkę 1/4 "z dodatkową śrubą 1/4" do aparatów |  |
| Model wzorcowy | Smallrig 1639 Magic Arm with Cold Shoe, lub równoważny |  |
| Opis produktu | Nowy uchwyt na gorącą stopkę 1/4 "z dodatkową śrubą 1/4" do aparatów |  |
| Dane techniczne | Materiał : Aluminum Alloy Waga: 65g |  |

| Część nr 14 - Pierścieniowa lampa LED + akumulator + ładowarka |
| --- |
| Ilość sztuk | 1 |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP, Laboratorium Projektowania Uniwersalnego, 30-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Pierścieniowa lampa LED + akumulator + ładowarka |  |
| Model wzorcowy | Lampa LED Fomei RING SMD 23W + akumulator NP-750 + ładowarka |  |
| Opis produktu | Lampa została wyposażona w aż 112 diod LED o mocy 0.2 W każda, dzięki czemu emituje równomierne oświetlenie, a dodatkowy dyfuzor skutecznie zmiękcza wiązkę światła, czego efektem są delikatne cienie. Diody podzielone na 4 sekcje i możliwość wyłączania poszczególnych części. Duże wymiary lampy (38 x 38 x 5 cm) umożliwiają umieszczenie wewnątrz pierścienia obiektywu kamery lub aparatu . Urządzenie rejestrujące mocuje się do lampy identycznie jak do statywu - przy użyciu śruby 1/4" |  |
| Temperatura barwowa | od 3000 K - zimnej do 5600 K |  |
| Moc [W] | 23 |  |
| Rodzaje zasilania | Sieciowe i akumulatorowe |  |
| Wymiary | 38 x 38 x 5 cm |  |
| Waga [g] | 0,9 |  |

| Część nr 15 - Laptop do obróbki filmów |
| --- |
| Ilość sztuk | 1 |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP, Laboratorium Projektowania Uniwersalnego, 30-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Laptop |  |
| Model wzorcowy | Apple MacBook Pro 15'' 2.4GHz (i9)/32GB/1TB SSD/Radeon Pro Vega 20 4GB, lub równoważny |  |
| Pamięć RAM | 32 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz) |  |
| Procesor | Intel Core i9-9980HK, lub równoważny |  |
| Wydajność | Ma osiągać w teście „PassMark – CPU Mark”, zgodnie z wynikami zamieszczonymi na stronie: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html min. 15570 punktów, dane na dzień 2020-07-29 |  |
| Pamięć RAM | 32 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz) |  |
| Dysk SSD M.2 PCIe | 1000 GB |  |
| Typ ekranu | LED, IPS, Retina |  |
| Przekątna ekranu | 15,4" |  |
| Rozdzielczość ekranu | 2880 x 1800 (QWXGA+) |  |
| Karta graficzna | AMD Radeon Pro Vega 20, lub równoważny |  |
| Wydajność | Ma osiągać w teście PassMark, zgodnie z wynikami zamieszczonymi na stronie: https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html min. 5838 punktów, dane na dzień 2020-07-29 |  |
| Pamięć karty graficznej | 4096 MB HBM2 (pamięć własna) |  |
| Dźwięk | Wbudowane głośniki stereo Wbudowane trzy mikrofony |  |
| Kamera internetowa | FaceTime HD |  |
| Łączność | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Moduł Bluetooth |  |
| Złącza | USB Typu-C (z Thunderbolt 3) - 4 szt. Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. |  |
| Dodatkowe informacje | Touch Bar ze zintegrowanym czytnikiem Touch ID Wielodotykowy gładzik Force Touch |  |
| Dołączone akcesoria | Zasilacz Kabel USB Type-C |  |
| Zainstalowany system operacyjny | macOS High Sierra, lub nowszy |  |
| Gwarancja | 12 miesięcy, lub więcej |  |

| Część nr 16 – Adapter Thunderbolt 3 (USB-C)/Thunderbolt 2 |
| --- |
| Ilość sztuk | 1 |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP, Laboratorium Projektowania Uniwersalnego, 30-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Adapter Thunderbolt 3 (USB-C)/Thunderbolt 2 |  |
| Model wzorcowy | Apple adapter Thunderbolt 3 (USB-C)/Thunderbolt 2, lub równoważny |  |
| Złącze 1 | Thunderbolt 3 (USB-C) |  |
| Złącze 2 | Thunderbolt 2 |  |
| Gwarancja | 12 miesięcy, lub więcej |  |

| Część nr 17 – HyperDrive hub USB-C 8w1 |
| --- |
| Ilość sztuk | 1 |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP, Laboratorium Projektowania Uniwersalnego, 30-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | HyperDrive hub USB-C 8w1 |  |
| Model wzorcowy | HyperDrive hub USB-C 8w1 2xUSB 3.1/HDMI/DP/ USB-C PD/SD/microSD/Ethernet, lub równoważny |  |
| Wejście | 1 x USB-C |  |
| Wyjście | 2 x USB-A 3.1 1 x HDMI 4K 1 x DisplayPort 1 x USB-C PowerDelivery - do 49W (zasilanie MacBooka i innych kompatybilnych urządzeń) 1 x czytnik SD 1 x czytnik microSD 1 x Gigabit Ethernet |  |
| Kolor | gwiezdna szarość |  |
| Gwarancja | 12 miesięcy, lub więcej |  |

| Część nr 18 – Okulary rzeczywistości mieszanej „HoloLens 2” |
| --- |
| Ilość sztuk | 1 |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP, Laboratorium Projektowania Uniwersalnego, 30-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Okulary rzeczywistości mieszanej „HoloLens 2” |  |
| Model wzorcowy | Microsoft HoloLens 2 |  |
| Wyświetlacz | Optyka: Przezroczyste soczewki holograficzne (falowody) Rozdzielczość: Silniki świetlne 2k 3: 2 Gęstość holograficzna:> 2,5k promieniowania (punkty świetlne na radian) Renderowanie oparte na oku: Optymalizacja wyświetlania dla pozycji oka 3D |  |
| Czujniki | Śledzenie głowy: 4 kamery światła widzialnego Śledzenie oczu: 2 kamery IR Głębokość: czujnik głębokości 1-MP czasu lotu (ToF) IMU: Akcelerometr, żyroskop, magnetometr Kamera: zdjęcia 8 MP, wideo 1080p30 |  |
| Audio i mowa | Układ mikrofonów: 5 kanałów Głośniki: Wbudowany dźwięk przestrzenny |  |
| Rozumienie komunikatów człowieka | Śledzenie ręki: dwuręczny, w pełni przegubowy model, bezpośrednia manipulacja Śledzenie oczu: Śledzenie w czasie rzeczywistym Głos: Sterowanie i sterowanie na urządzeniu; język naturalny z łącznością internetową Windows Hello: Zabezpieczenia klasy korporacyjnej z rozpoznawaniem tęczówki |  |
| Rozumienie otaczającego środowiska | Śledzenie 6DoF - śledzenie pozycyjne na skalę globalną Mapowanie przestrzenne - siatka środowiska w czasie rzeczywistym Przechwytywanie rzeczywistości mieszanej - zdjęcia i nagrania wideo pokazujące mieszane środowisko hologramów i rzeczywistości |  |
| Komponenty i łączność | SoC: Qualcomm Snapdragon 850 Compute Platform HPU: holograficzny procesor drugiej generacji Pamięć: 4 GB pamięci LPDDR4x System DRAM Pamięć: 64 GB UFS 2.1 WiFi: Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac 2x2) Bluetooth: 5 USB: USB typu C. |  |
| Zasilanie | Żywotność baterii: 2-3 godziny aktywnego użytkowania Ładowanie: USB-PD do szybkiego ładowania Chłodzenie: Pasywne (bez wentylatorów) Zawiera baterie litowe |  |
| Oprogramowanie | Windows Holographic Operating System Microsoft Edge Dynamics 365 Remote Assist Dynamics 365 Guides 3D Viewer |  |
| Gwarancja | 12 miesiące, lub więcej |  |

| Część nr 19 – Okulary wirtualnej rzeczywistości (zestaw) |
| --- |
| Ilość sztuk | 1 |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP, Laboratorium Projektowania Uniwersalnego, 30-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Okulary wirtualnej rzeczywistości (zestaw) |  |
| Model wzorcowy | Gogle VR HTC Vive Pro Eye Virtual Reality (zestaw), lub równoważny |  |
| Rozdzielczość ekranu | 2880 x 1600 (1440 x 1600 na każde oko) |  |
| Przekątna ekranu | 2 x 3,5" |  |
| Pole widzenia | 110 stopni |  |
| Częstotliwość odświeżania | 90 Hz |  |
| Dźwięk | Wbudowany podwójny mikrofon, Zestaw słuchawkowy Hi-Res |  |
| Czujniki | Akcelerometr, Żyroskop. Śledzenie laserowe |  |
| Złącza | DisplayPort 1.2 - 1 szt. USB-C 3.0 - 1 szt. |  |
| Dodatkowe wymagania | Bluetooth, Wyświetlacz AMOLED, lub równoważny |  |
| Dołączone akcesoria | Czujniki laserowe - 2 szt. Zestaw montażowy Kabel USB Kabel DisplayPort Kontroler - 2 szt. Zasilacz, Linkbox |  |
| Kompatybilność | PC, SteamVR, Viveport |  |
| Gwarancja | 24 miesiące, lub więcej |  |

| Część nr 20 – Kontroler gestów dla VR |
| --- |
| Ilość sztuk | 2 |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP, Laboratorium Projektowania Uniwersalnego, 30-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Kontroler gestów dla VR |  |
| Model wzorcowy | Leap Motion Controller, lub równoważny |  |
| Opis | Czujnik do śledzenia ruchów ręki (gestów) |  |
| Metody montażu | Można umieścić na biurku, zamontować na goglach VR za pomocą „Leap Motion VR Developer Mount” lub wbudowany w większą instalację sprzętową |  |
| Strefa interakcji | 60 cm lub więcej, wychodzące z urządzenia w polu widzenia 120 × 150 ° (około 0,2 metra sześciennego przestrzeni interaktywnej) |  |
| Kamery | Dwie kamery bliskiej podczerwieni o rozdzielczości 640x240 pikseli; oddalone od siebie o 40 milimetrów; z okienkiem przepuszczające podczerwień, działające w zakresie widmowym 850 nanometrów +/- 25; zwykle działa z częstotliwością 120 Hz, ale sprzęt obsługuje ponad 240; zdolność do przechwytywania obrazu z dokładnością do 1/2000 sekundy |  |
| Temperatura otoczenia pracy | 0° do 45° C |  |
| Spełnia wymagania norm | CE, FCC, CAN ICES-3 |  |

| Część nr 21 – Laptop dla VR |
| --- |
| Ilość sztuk | 1 |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP, Laboratorium Projektowania Uniwersalnego, 30-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Laptop dla VR |  |
| Model wzorcowy | Razer Blade 15 Gaming Laptop: Intel Core i7-8750H 6 Core, NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ¦ 15.6" FHD 144Hz ¦ 16GB RAM ¦ 512GB SSD, CNC Aluminum, Chroma RGB Lighting, Thunderbolt 3, lub równoważny |  |
| Przekątna ekranu | 15.6 cala |  |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (FullHD) |  |
| Typ ekranu | Matowy, LED, IPS |  |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 144 Hz |  |
| Procesor |  |  |
| Model wzorcowy | Intel Core i7-8750H, lub równoważny |  |
| Wydajność obliczeniowa procesora | Ma osiągać w teście „PassMark – CPU Mark”, zgodnie z wynikami zamieszczonymi na stronie: https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html min. 10243 punktów, dane na dzień 2020-07-28 |  |
| Załączone chłodzenie | TAK, z automatyczną regulacją prędkości |  |
| Liczba rdzeni/wątków | 6/12 |  |
| Proces technologiczny [nm] | Max. 14 |  |
| TDP [W] | Max. 45 |  |
| Taktowanie bazowe / turbo [GHz] | 2,2 / 4,1 lub więcej |  |
| Cache [MB] | Min. 9 MB |  |
| Szybkość magistrali [GT/s] | 8 |  |
| Zintegrowany układ graficzny | TAK |  |
| Pamięć RAM | 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2666MHz) |  |
| Kara graficzna |  |  |
| Model wzorcowy | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q, lub równoważny |  |
|  | Ma osiągać w teście PassMark, zgodnie z wynikami zamieszczonymi na stronie: https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html min. 12444 punktów, dane na dzień 2020-07-29 |  |
| Pamięć karty graficznej | 8192 MB GDDR6 (pamięć własna) |  |
| Dysk SSD M.2 PCIe | 512 GB |  |
| Dźwięk | Wbudowane głośniki stereo Wbudowane dwa mikrofony |  |
| Kamera internetowa | 1.0 Mpix |  |
| System operacyjny |  |  |
| Nazwa | Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa) |  |
| System [bit] | 64 |  |
| Wersja językowa | PL (polska wersja językowa) |  |
| Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Moduł Bluetooth |  |
| Złącza | USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 3 szt. USB Typu-C (z Thunderbolt 3) - 1 szt. HDMI - 1 szt. Mini Display Port - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
| Dodatkowe wymagania | Aluminiowa pokrywa matrycy Aluminiowe wnętrze laptopa Wielodotykowy, intuicyjny touchpad Wielokolorowe podświetlenie klawiatury |  |
| Dołączone akcesoria | Zasilacz |  |
| Gwarancja | Min. 2 lata |  |

| Część nr 22 – Kontroler do systemu VR |
| --- |
| Ilość sztuk | 2 |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP, Laboratorium Projektowania Uniwersalnego, 30-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Kontroler do systemu VR |  |
| Model wzorcowy | Bezprzewodowy kontroler do HTC Vive, lub równoważny |  |
| Opis | Pozwalają na interakcję z obiektami w wirtualnej rzeczywistości w czasie rzeczywistym |  |
| Kompatybilność | HTC Vive |  |
| Gwarancja | 12 miesięcy, lub więcej |  |

| Część nr 23 – Tracker do systemów VR |
| --- |
| Ilość sztuk | 2 |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP, Laboratorium Projektowania Uniwersalnego, 30-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Trackery do systemów VR |  |
| Model wzorcowy | HTC VIVE TRACKER lub równoważny |  |
| Opis | Pozwalają na śledzenie ruchu przedmiotów, lub użytkownika korzystającego ze środowiska VR |  |
| Kompatybilność | HTC Vive, HTC Vive Pro |  |
| Złącza | microUSB - 1szt. |  |
| Dołączone akcesoria | Kabel USB |  |
| Gwarancja | 12 miesięcy, lub więcej |  |

| Część nr 24 – Stacja bazowa do systemu VR |
| --- |
| Ilość sztuk | 2 |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP, Laboratorium Projektowania Uniwersalnego, 30-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Stacja bazowa do systemu VR |  |
| Model wzorcowy | HTC VIVE Base station, lub równoważny |  |
| Opis | Element niezbędny do bezpiecznego i skutecznego użytkowania systemów VR w przestrzeni. Pozwala na mapowanie pomieszczenia, w którym użytkowany jest system. |  |
| Kompatybilność | HTC Vive |  |
| Gwarancja | 12 miesięcy, lub więcej |  |

| Część nr 25 – System do analizy danych zbieranych w systemie VR |
| --- |
| Ilość sztuk | 1 |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP, Laboratorium Projektowania Uniwersalnego, 30-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | System do analizy danych zbieranych w systemie VR |  |
| Model wzorcowy | Tobii Pro VR Analytics, lub równoważny |  |
| Opis | Narzędzie programowe umożliwiające zbieranie i analizę danych do śledzenia wzroku z wirtualnych środowisk 3D. Integruje się z nowymi lub istniejącymi zasobami Unity i zapewnia natychmiastowy dostęp do danych analitycznych i wizualizacji z danych śledzenia wzroku, nawigacji i interakcji. |  |
| Częstotliwość wyjściowa danych spojrzenia | 120 Hz (dwuoczna) |  |
| Szacunkowa dokładność | 0,5 ° |  |
| Śledzenie pola widzenia | 110 ° (pełne pole widzenia HTC Vive) |  |
| Kompensacja poślizgu | tak |  |
| Pomiar źrenicy | Tak, względna wielkość źrenicy |  |
| Wyjście danych (dla każdego oka) | Znacznik czasu (urządzenie i system) Pochodzenie spojrzenia Kierunek spojrzenia Pozycja ucznia Bezwzględna wielkość źrenicy |  |
| Kompatybilność | HTC Vive |  |

| Część nr 26 - Komputer stacjonarny iMac |
| --- |
| Ilość sztuk | 1 |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP, Laboratorium Projektowania Uniwersalnego, 30-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Komputer stacjonarny iMac |  |
| Model wzorcowy | Apple iMac 21,5 Intel® Core i5-7360U 8GB 1TB OS X, lub równoważny |  |
| Przekątna ekranu | 21,5 cala |  |
| Ekran dotykowy | nie |  |
| Procesor |  |  |
| Model wzorcowy | Intel Core i5-7360U, lub równoważny |  |
| Wydajność obliczeniowa procesora | Ma osiągać w teście „PassMark – CPU Mark”, zgodnie z wynikami zamieszczonymi na stronie: https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html min. 4392 punktów, dane na dzień 2020-07-29 |  |
| Załączone chłodzenie | TAK, z automatyczną regulacją prędkości |  |
| Liczba rdzeni/wątków | 2/4 |  |
| Proces technologiczny [nm] | 14 lub mniej |  |
| TDP [W] | 15 lub mniej |  |
| Taktowanie bazowe / turbo [GHz] | 2,3 / 3,6 lub więcej |  |
| Cache [MB] | Min. 3 MB |  |
| Szybkość magistrali [GT/s] | 4 |  |
| Zintegrowany układ graficzny | TAK |  |
| Gwarancja | Min. 3 lata |  |
| Pamięć RAM | 8 GB DDR4 2133 MHz |  |
| Kara graficzna |  |  |
| Model wzorcowy | Intel® Iris Plus Graphics 640, lub równoważny |  |
|  | Ma osiągać w teście PassMark, zgodnie z wynikami zamieszczonymi na stronie: https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html min. 1358 punktów, dane na dzień 2020-07-29 |  |
| Dysk | 1000 GB SATA |  |
| System operacyjny | Mac OS X Sierra, 64bit, PL (polska wersja językowa) |  |
| Łączność bezprzewodowa | Bluetooth, WiFi 802.11 ac |  |
| Liczba złączy Thunderbolt | 2 |  |
| Złącza USB 3.0 | 4 |  |
| Wyjście liniowe audio | tak |  |
| Czytnik kart pamięci | tak |  |
| Wbudowane głośniki | tak |  |
| Karta dźwiękowa | zintegrowana 2.0 |  |
| Kamera internetowa | tak |  |
| Kolor tylnej obudowy | biały |  |
| Funkcje dodatkowe | klawiatura i mysz w zestawie, z nóżką, z wbudowaną kamerą |  |
| Wyposażenie | klawiatura, mysz, kabel zasilający, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna |  |
| Gwarancja | Min. 1 rok |  |

| Część nr 27 – Projektor multimedialny |
| --- |
| Ilość sztuk | 1 |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP, Laboratorium Projektowania Uniwersalnego, 30-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Projektor multimedialny |  |
| Model wzorcowy | Projektor multimedialny BenQ BenQ TH534, lub równoważny |  |
| Typ matrycy | DLP |  |
| Full HD/ HD Ready | tak / tak |  |
| Moc lampy | Min. 203 W |  |
| Żywotność lampy (tryb normalny) | 4500 h |  |
| Żywotność lampy (tryb eco) | 10000 h |  |
| OBRAZ |  |  |
| Kontrast | 15000 :1 |  |
| Rozdzielczość podstawowa | Full HD (1920 x 1080) |  |
| Rozdzielczość maksymalna | WUXGA (1920 x 1200) |  |
| 3D ready | tak |  |
| Jasność | 3300 ANSI lumen |  |
| Format obrazu std./ skompresowany | 16:9 / 4:3 |  |
| Zoom optyczny / cyfrowy | Zoom optyczny 1,2 :1 / brak |  |
| Korekcja pionowa (Keystone) | +/-40 stopni |  |
| Wielkość obrazu | 60 " - 300 " |  |
| WEJŚCIA / WYJŚCIA |  |  |
| Wejście HDMI | 2 |  |
| Wejście komponentowe | nie |  |
| Wejście D-Sub 15pin | 2 |  |
| Wejście S-Video mini DIN | 1 |  |
| Wejście kompozytowe | 1 |  |
| Port RS-232 | 1 |  |
| Wejście liniowe audio | 1 |  |
| Wyjście D-Sub 15pin | 1 |  |
| Wyjście liniowe audio | 1 |  |
| Złącze USB | 1 |  |
| INFORMACJE UŻYTKOWE |  |  |
| Głośniki | 2 W |  |
| Pilot | tak |  |
| Wyposażenie | instrukcja obsługi, kabel VGA, kabel zasilający, karta gwarancyjna, Pilot (z bateriami) |  |
| Gwarancja | Min. 36 miesięcy |  |

| Część nr 28 – Ekran projekcyjny |
| --- |
| Ilość sztuk | 1 |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP, Laboratorium Projektowania Uniwersalnego, 30-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Ekran projekcyjny |  |
| Model wzorcowy | Celexon Professional 240 x 135 cm manualny ekran projekcyjny 16:9 (106"), lub równoważny |  |
| Wymiary powierzchni projekcyjnej | 234 x 132 cm (przekątna 106") |  |
| Format | 16:9 |  |
| Rodzaj powierzchni | Lakierowana proszkowo, biała |  |
| Współczynnik odbicia światła (gain) | 1,2 |  |
| Wymagane cechy | Nadaje się do montażu na ścianach lub sufitach |  |
| Obsługa | Manualna |  |
| Gwarancja | Min. 1 rok |  |

........................, dnia ................... r.

………….............................................................................                                                                                                                                                                        	                                                                                                (podpis osoby/osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

UWAGA!

Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów/ kart graficznych winien być osiągnięty na dzień ogłoszenia przetargu, zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark z dnia ogłoszenia przetargu dostępny jest na stronie, na której została opublikowana SIWZ: bip.asp.krakow.pl pod załącznikami do SIWZ. Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów/ kart graficznych niefunkcjonujących na rynku w chwili ogłoszenia przetargu, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po ogłoszeniu przetargu Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją                       w testach PassMark z dnia otwarcia ofert.