Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - postępowanie nr BZP-3942-35/2019

| Część 1 - Pamięć RAM 2x8GB DDR4, Pamięć RAM 2x8GB DDR3L |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Zestaw 1 |
| Nazwa przedmiotu | Pamięć RAM 2x8GB DDR4 |
| Typ złącza | SODIMM |  |
| Typ pamięci | DDR4 |  |
| Pojemność | 16 GB |  |
| Ilość modułów | 2 |  |
| Częstotliwość pracy [MHz] | 2400 |  |
| Opóźnienia | 14 CL |  |
| Napięcie [V] | 1.2 |  |
| Gwarancja | wieczysta |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | HyperX Impact DDR4 SODIMM 2x8GB 2400MHz CL14 (HX424S14IB2K2/16), lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Dział Informatyczny ASP - 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13 |  |
| Zestaw 2 |
| Nazwa przedmiotu | Pamięć RAM 2x8GB DDR3L |
| Typ złącza | SODIMM |  |
| Typ pamięci | DDR3L |  |
| Konfiguracja | Zestaw |  |
| Chłodzenie | Tak |  |
| Pojemność | 16 GB |  |
| Ilość modułów | 2 |  |
| Częstotliwość pracy [MHz] | 1600 |  |
| Konstrukcja | Dwustronna Złocone styki |  |
| Opóźnienia | 9 CL |  |
| Napięcie [V] | 1.35 |  |
| Gwarancja | wieczysta |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | HyperX IMPACT BLACK DDR3L SODIMM 1600 2x8GB 1600MHz CL9 (HX316LS9IBK2/16), lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Dział Informatyczny ASP - 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13 |  |

| Część 2 - Autonomiczne gogle VR |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Autonomiczne gogle VR |
| Opis przedmiotu | Autonomiczne, niezależne gogle VR, które do pracy nie potrzebują połączenia z komputerem, ani smartfonem. |  |
| Rozdzielczość ekranu | 1600×1440 pikseli na każde oko |  |
| Wyświetlacz | OLED |  |
| Wbudowana pamięć | 64 GB |  |
| Procesor mobilny | Procesor osiągający min. 2004 punkty w teście pojedynczego rdzenia na stronie http://www.benchmark.pl/aktualnosci/qualcomm-snapdragon-835-przetestowany-w-geekbench.html na dzień 24.09.2019 r. |  |
| Ilość rdzeni | 8 |  |
| Czas pracy na akumulatorze | Min. 2 h |  |
| Zawartość zestawu | Gogle autonomiczne, dwa kontrolery dotykowe, zasilacz, kabel, baterie AA, wkładka dystansująca współgrająca z oprawkami |  |
| Gwarancja | min. 1 rok |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | Oculus Quest, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Intermediów ASP - 31-111 Kraków, ul. Piłsudskiego 38/3 |  |

| Część 3 - Projektor multimedialny |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Projektor multimedialny |
| System projekcyjny | Technologia 3LCD |  |
| Panel LCD | 1,03 cal |  |
| Natężenie światła barwnego | min. 7.400 lumen- 6.500 lumen (tryb ekonomiczny) |  |
| Natężenie światła białego | min. 7.400 lumen - 6.500 lumen (tryb ekonomiczny) |  |
| Natężenie światła barwnego w orientacji pionowej | min. 7.400 lm |  |
| Natężenie światła białego w orientacji pionowej | min. 7.400 lm |  |
| Rozdzielczość | WUXGA, 1920 x 1200, 16:10 |  |
| Współczynnik proporcji obrazu | 16:10 |  |
| Stosunek kontrastu | min. 14.000 : 1 |  |
| Lampa | 380 W, 3.000 h Żywotność, 4.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym) |  |
| Korekcja obrazu | Ręczna obsługa pionowo: min. ± 30 °, Ręczna obsługa poziomo: min.± 30 ° |  |
| Stosunek projekcji | 1,57 - 2,56:1 |  |
| Zoom | Motorized, Factor: 1 - 1,61 |  |
| Obiektyw | Optyczny |  |
| Przesunięcie soczewki | Z silnikiem - Pionowo ± 60 %, poziomo ± 18 % |  |
| Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego | 1,65 - 2,51 |  |
| Odległość ogniskowa | 36 mm - 57,5 mm |  |
| Fokus | Zmotoryzowany |  |
| Przyłącza | Złącze USB 1.1 typu A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, WLAN, Wejście VGA, Wyjście VGA, Wejście DVI, Wejście HDMI, Wejście sygnału kompozytowego, Wejście sygnału komponentowego, Wejście BNC (6x), Wejście S-Video, HDBaseT |  |
| Bezpieczeństwo | Zamek Kensington, Otwór na linkę zabezpieczającą |  |
| Tryby kolorów | Dynamiczny, Zdjęcia, Prezentacja, sRGB, Teatr, DICOM SIM |  |
| Zużycie energii | 809 W, 721 W (tryb ekonomiczny), 0,37 W (w trybie czuwania) |  |
| Napięcie zasilania | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |  |
| Wymiary produktu | max. 741‎ x 534 x 197 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) |  |
| Waga produktu | max. 25 kg |  |
| Poziom hałasu | Tryb normalny: max. 38 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 35 dB (A) |  |
| Zawartość zestawu | Kabel VGA, Zacisk przewodu HDMI, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Zestaw instrukcji obsługi |  |
| Gwarancja | min. 36 miesięcy (lampa - 12 miesięcy) |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | EPSON EB-Z9750U, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP - 31-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |  |

| Część 4 - Dysk zewnętrzny 2,5” |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Dysk zewnętrzny 2,5” |
| Rodzaj dysku | HDD zewnętrzny |  |
| Pojemność | 4000 GB |  |
| Format | 2.5" |  |
| Interfejs | USB 3.0 - 1 szt. |  |
| Wysokość | 21 |  |
| Szerokość | 81 mm |  |
| Głębokość | 110 mm |  |
| Waga | 245 g |  |
| Dołączone akcesoria | Kabel USB |  |
| Sugerowany kolor | 1 szt. w kolorze żółtym, 1 szt. w kolorze pomarańczowym |  |
| Ilość sztuk | 2 |  |
| Gwarancja | min. 2 lata |  |
| Model wzorcowy | WD My Passport 4TB USB 3.0, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP – Katedra Metodyki Projektowania - 31-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 (budynek 002) |  |

| Część 5 - Laptop 13” |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Laptop 13” |
| Procesor | Czterordzeniowy procesor 1,4 GHz, Turbo Boost do 3,9 GHz |  |
| RAM | 16 GB pamięci LPDDR3 2133 MHz |  |
| Dysk | 128 GB pamięci masowej SSD |  |
| Wyświetlacz | Retina z technologią True Tone |  |
| Przekątna ekranu | 13,3” |  |
| Karta grafiki | wbudowana |  |
| Porty | Dwa porty Thunderbolt 3 |  |
| System operacyjny | Mac OS, wersja 10.14 |  |
| Inne | Touch Bar i Touch ID |  |
| Kolor | Gwiezdna szarość |  |
| Klawiatura | Podświetlana klawiatura - angielski międzynarodowy |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Gwarancja | min. 1 rok |  |
| Model wzorcowy | Apple MacBook Pro 13”, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Intermediów ASP - 31-111 Kraków, ul. Piłsudskiego 38/3 |  |

| Część 6 - Monitory odsłuchowe studyjne |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Monitory odsłuchowe studyjne |
| Wzmacniacz mocy | 50 Wat |  |
| Przetworniki | 4”-woofer i ¾”-tweeter |  |
| Bardzo szerokie pasmo przenoszenia | 70-20000Hz |  |
| Regulator głośności na froncie |  |
| Możliwość podłączenia zewnętrznych urządzeń |  |
| 2 symetryczne wejścia TRS |  |
| 2 wejścia RCA |  |
| Wyjście/wejście głośnikowe |  |
| Wejście AUX na przednim panelu |  |
| Wyjście słuchawkowe na przednim panelu |  |
| Przełącznik left/right |  |
| Zestaw zawiera: | pady pod głośniki, kabel 1/8” do stereo RCA, kabel 1/8” do 1/8”, kabel głośnik do głośnika |  |
| Ilość sztuk | 1 para (2 sztuki) |  |
| Gwarancja | min. 3 lata |  |
| Model wzorcowy | Mackie CR4, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Intermediów ASP - 31-111 Kraków, ul. Piłsudskiego 38/3 |  |

| Część 7 - Monitor komputerowy 27” |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Monitor komputerowy 27” |
| Ekran: |
| Przekątna ekranu | 27” |  |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 PX |  |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |  |
| Czas reakcji | 5 ms |  |
| Typ panelu | IPS |  |
| Filtr światła niebieskiego | tak |  |
| Podświetlenie | WLED |  |
| Redukcja migotania | Tak |  |
| Format ekranu | 16:9 |  |
| Jasność | 350 |  |
| Kontrast (dynamiczny) | 50 mln : 1 |  |
| Kontrast (statyczny) | 1000 : 1 |  |
| Wielkość plamki | 0,155 x 0,155 mm |  |
| Aktywny obszar ekranu | 596,736 x 335,66 mm |  |
| Kąty widzenia | 178/178o |  |
| Kolory | 1,07 mld |  |
| Typ | bezramkowy |  |
| Częstotliwość | 30 -99KHz (HDMI 1.4) 30 -160KHz (HDMI 2.0/DP) (H) 23 -80 Hz (V) |  |
| Połączenia: |
| Signal input | HDMI 1.4 x 1 DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 2.0 x 1 |  |
| Wersja Display Port | 1.2 |  |
| USB | tak |  |
| USB Input | USB 3.0 x 2 |  |
| Audio Input | Line in |  |
| Audio output | Headphone out (3.5 mm) |  |
| Głośniki | 2 W x 2 |  |
| Moc głośnika | 2 Watt |  |
| Głośniki | tak |  |
| 4K | tak |  |
| Ergonomia: |
| Pivot | tak |  |
| Obrót | -45/45o |  |
| Pochylenie | -3.5/19.5o |  |
| Regulacja wysokości | 130 mm |  |
| Standard Vesa | 100 x 100 |  |
| Gwarancja | min. 3 lata |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | AOC 27” U2790PQU, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Intermediów ASP - 31-111 Kraków, ul. Piłsudskiego 38/3 |  |

| Część 8 - Komputer PC |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Komputer PC |
| Uwagi | Komputer ma się składać z wyspecyfikowanych w ramach Części 8 podzespołów, które muszą być kompatybilne ze sobą. Część 8 jest całością, Zamawiający nie dopuszcza jej realizacji w części. Sprzęt dostarczony w ramach Części 8 powinien dotrzeć do Zamawiającego zmontowany i gotowy do użytku. |
| Przeznaczenie komputera | Komputer będzie używany do obsługi stanowiska instalacji wideo czterokanałowego i dźwięku. Karta grafiki musi pozwolić na obsługę czterech projektorów o minimalnej rozdzielczości Full HD oraz przynajmniej jednego monitora komputerowego. Ponadto komputer będzie obsługiwał interfejsy zewnętrzne: - interfejs dźwięku 8-kanałowego - interfejsy interaktywne typu Kinect, gogle VR Do projekcji czterokanałowej Zamawiający używa programu Touch Designer. Wydajność komputera (procesor, RAM) musi umożliwiać płynną emisję wideo lub animacji na cztery kanały i jednoczesną obsługę interfejsów do interakcji. Ponadto komputer musi umożliwić płynna pracę oprogramowania do mapowani wideo: Madmapper i Resolume oraz Adobe Premiere i Affter Effect do postprodukcji. |
| Wymagania | Podzespoły komputera mogą być równoważne lub lepsze od wskazanych poniżej modeli wzorcowych. |
| Obudowa | LianLi Lancool One |  |
| Zasilacz | Dark Powe Pro 11 650W 80 + Platinum modularny |  |
| Płyta główna | AORUS Z390 MASTER |  |
| Procesor | Intel Core i9-9900K - 3.6/5.0GHz (8 rdzeni/16 wątków, 16MB cache) |  |
| Chłodzenie procesora | Corsair H100i RGB Platinum |  |
| Karta graficzna | Aorus RTX2080Ti XTREME |  |
| Pamięć RAM (dimm) ddr4 | 32GB (2x16GB) Kingston HYPERX Predator RGB DIMM DDR4 |  |
| Port m.2 (ssd) | 512GB SSD m.2 2280 PCIe NVMe Patriot Scorch (do 1700/950MB/s) [PS512GPM280SSDR] |  |
| Drugi port m.2 (ssd) | 1TB SSD m.2 2280 PCIe NVMe Samsung 970Evo Plus (do 3500/3300MB/s) [MZ-V7S1TOBW] |  |
| Karta dźwiękowa | zintegrowana |  |
| Karta sieciowa bezprzewodowa Wi-Fi | TP-Link TL-WN881ND 300 Mbps, 802.11b/g/n, 2.4GHz, PCI3, 2 anteny |  |
| System operacyjny | Microsoft Windows 10 Pro PL OEM DVD z licencją + instalacja |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Gwarancja | min. 3 lata |  |
| Warunki gwarancji | Gwarancja typu door to door, gwarancja sprzętu zastępczego |  |
| Model wzorcowy komputera | X-Treem Smart7 Rage, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Intermediów ASP - 31-111 Kraków, ul. Piłsudskiego 38/3 |  |

........................., dnia .................... r.

…………...................................................................................                                                                                                                                                                        	                                                                                                                                                                       (podpis osoby/osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

UWAGA!

Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów/ kart graficznych winien być osiągnięty na dzień ogłoszenia przetargu, zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark z dnia ogłoszenia przetargu dostępny jest na stronie, na której została opublikowana SIWZ: www. asp.krakow.pl pod załącznikami do SIWZ. Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów/ kart graficznych niefunkcjonujących na rynku w chwili ogłoszenia przetargu, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie                            w testach PassMark po ogłoszeniu przetargu Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert.