Załącznik nr 1.1. do SIWZ

Numer sprawy: BZP-3942-39/2019

Opis parametrów technicznych zaoferowanego urządzenia

w części nr 1 - dostawa plotera frezującego, wraz z jego montażem

i uruchomieniem. Ilość – 1 sztuka.

Pełna nazwa zaoferowanego urządzenia (typ, model):

……………………………………………..............................................................................................................................................................................................................

Producent urządzenia (podać pełną nazwę i adres):

……………….………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji urządzenia: …………………

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych urządzenia | Parametry zaoferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sterowanie: wbudowany własny system sterowania CNC z integralnym sterownikiem oraz sterownikami napędów cyfrowych |  |
| 2. | Minimalne pole robocze: 1250mm (szerokość) x 2500mm (głębokość) x 200mm (wysokość) |  |
| 3. | Ruch w osiach: X,Y,Z |  |
| 4. | Posuw roboczy: 10 000 mm/min |  |
| 5. | Dokładność pozycjonowania: 0,03/300 mm |  |
| 6. | Moc wrzeciona: 3 kW |  |
| 7. | Chłodzenie wrzeciona: woda |  |
| 8. | Prędkość wrzeciona: 6000-24000 obrotów/min |  |
| 9. | Obróbka materiałów: metali i ich stopów takich jak aluminium, mosiądz, brąz, miedź, tworzywa sztuczne, drewno, materiały drewnopochodne, pianki |  |
| 10. | Maksymalne wymiary maszyny: 3000mm (głębokość) x 1950mm (szerokość) x 1850mm (wysokość) |  |
| 11. | Waga: do 1000 kg |  |
| 12. | Moduł frezowania typu OO (One Operation – możliwość wykonania całej obróbki podczas jednego procesu) |  |
| 13. | Wbudowany inteligentny sensor wysokości narzędzia |  |
| 14. | Możliwość zdalnej analizy błędu/ usterki |  |
| Wymagany skład urządzenia: - frezarka z demontowalną bramą (konieczność demontażu bramy z uwagi na warunki lokalowe - wniesienia przez prześwit 155x105cm) - wrzeciono 3 kW - falownik - sterownik - zestaw frezów - pompa chłodząca - zestaw kabli - uchwyty do materiału |  |

………………………, dnia …………… r.                           …………………………………………………………………………………………

(miejscowość)                                                 (podpis osoby/-ób upoważnionej/-ych do reprezentowania

Wykonawcy)