Załącznik nr 1.2. do SIWZ

Numer sprawy: BZP-3942-39/2019

Opis parametrów technicznych zaoferowanego urządzenia

w części nr 2 - dostawa prasy membranowej, wraz z jej montażem

i uruchomieniem. Ilość – 1 sztuka.

Pełna nazwa zaoferowanego urządzenia (typ, model):

……………………………………………..............................................................................................................................................................................................................

Producent urządzenia (podać pełną nazwę i adres):

……………….………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji urządzenia: …………………

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych urządzenia | Parametry zaoferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie o charakterystyce przemysłowej |  |
| 2. | Membrana kauczukowa o rozciągliwości 500 – 700% |  |
| 3. | Podciśnienie robocze 0.7 - 0.9 bar |  |
| 4. | Nacisk specyficzny 8000 - 9000kg/m2 |  |
| 5. | Temperatura robocza 45 - 50C° |  |
| 6. | Ciężar max 360kg |  |
| 7. | Powierzchnia prasowania dla pełnego arkusza płyty 2800 x 2070 mm |  |

………………………, dnia …………… r.                           …………………………………………………………………………………………

(miejscowość)                                                 (podpis osoby/-ób upoważnionej/-ych do reprezentowania

Wykonawcy)