Załącznik nr 1 do SIWZ – numer sprawy BZP-3942-40/2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Drukarka 3D |
| --- |
| Ilość sztuk | 1 |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych, Pracownia Tekstyliów Użytkowych, Katedra Przestrzeni i Barwy, 30-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Drukarka 3D |  |
| Model wzorcowy | Creality CR-10 Max, lub równoważny |  |
| Technologia druku | FDM (fused deposition molding) |  |
| Obszar roboczy | 450 x 450 x 470 mm |  |
| Grubość warstwy | 0,1 do 0,4 mm |  |
| Średnica głowicy drukującej | standard 0,4 mm , 0,8 mm |  |
| Zakres temperatury pracy dyszy | max 250°C |  |
| Liczba głowic | 1 |  |
| Temperatura platformy | max 100 °C |  |
| Kalibracja platformy roboczej | automatyczna |  |
| Czujnik końca filamentu | tak |  |
| Łączność | online lub karta sd |  |
| Precyzja położenia osi XY | 0,012 mm |  |
| Precyzja położenia osi Z | 0,001 mm |  |
| Wyświetlacz | 4,3 cala, dotykowy |  |
| Format pliku | stl, .obj, .amf |  |
| Zalecany materiał do drukowania | PLA, TPU, PETG |  |
| Kompatybilna z systemami | Windows 10 / MAC / Linux |  |
| Średnica filamentu | 1,75 mm |  |
| Wymiary drukarki | 650 x 785 x 735 mm |  |
| Masa | 25 kg |  |
| Gwarancja | 12 miesięcy, lub więcej |  |

| Materiały eksploatacyjne do drukarki 3D |
| --- |
| Ilość sztuk | według specyfikacji poniżej |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych, Pracownia Tekstyliów Użytkowych, Katedra Przestrzeni i Barwy, 30-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | FILAMENT PLA 1,75 mm SZARY 1kg |  |
| Model wzorcowy | FILAMENT PLA 1,75 mm SZARY 1kg Plast-Spaw, lub równoważny |  |
| Ilość sztuk | 2 |  |
| Materiał | PLA (Polilaktyd) |  |
| Średnica | 1,75 mm +/- 0,05 mm |  |
| Temperatura druku | 190 - 210 °C |  |
| Krągłość | +/- 0,05 mm |  |
| Waga filamentu | 1 kg (+/- 5%) |  |
| Zastosowanie | Drukarka 3D / Długopis 3D |  |
| Ilość metrów na szpuli | około 450 m, lub więcej |  |
| Gęstość tworzywa | 1,24 g/cm3 |  |
| Inne cechy | Dzięki tzw. Impact Modifier, filament jest odporny na uderzenia, rozciągliwość, kruchość oraz skurcz przetwórczy, Filament jest wodoodporny |  |
| Parametry szpuli |  |  |
| średnica zewnętrzna | 200 mm |  |
| średnica otworu montażowego | 50 mm |  |
| wysokość szpulki | 70 mm |  |
| Inne cechy | możliwość podglądu ilości stanu filamentu na szpuli, 8 otworów umożliwiających zabezpieczanie końcówki filamentu |  |
| Nazwa przedmiotu | FILAMENT PLA 1,75 mm CZERWONY 1 kg |  |
| Model wzorcowy | FILAMENT PLA 1,75 mm CZERWONY 1 kg Plast-Spaw, lub równoważny |  |
| Ilość sztuk | 2 |  |
| Materiał | PLA |  |
| Średnica | 1,75 mm +/- 0,05 mm |  |
| Temperatura druku | 190 - 210 °C |  |
| Krągłość | +/- 0,05 mm |  |
| Waga filamentu | 1 kg (+/- 5%) |  |
| Zastosowanie | Drukarka 3D / Długopis 3D |  |
| Ilość metrów na szpuli | około 450 m, lub więcej |  |
| Gęstość tworzywa | 1,24 g/cm3 |  |
| Inne cechy | Dzięki tzw. Impact Modifier, filament jest odporny na uderzenia, rozciągliwość, kruchość oraz skurcz przetwórczy, Filament jest wodoodporny |  |
| Parametry szpuli |  |  |
| średnica zewnętrzna | 200 mm |  |
| średnica otworu montażowego | 50 mm |  |
| wysokość szpulki | 70 mm |  |
| Inne cechy | możliwość podglądu ilości stanu filamentu na szpuli, 8 otworów umożliwiających zabezpieczanie końcówki filamentu |  |
| Nazwa przedmiotu | FILAMENT PLA 1,75mm JASNY NIEBIESKI 1kg |  |
| Model wzorcowy | FILAMENT PLA 1,75mm JASNY NIEBIESKI 1kg Plast-Spaw, lub równoważny |  |
| Ilość sztuk | 2 |  |
| Materiał | PLA |  |
| Średnica | 1,75 mm +/- 0,05 mm |  |
| Temperatura druku | 190 - 210 °C |  |
| Krągłość | +/- 0,05 mm |  |
| Waga filamentu | 1 kg (+/- 5%) |  |
| Zastosowanie | Drukarka 3D / Długopis 3D |  |
| Ilość metrów na szpuli | około 450 m, lub więcej |  |
| Gęstość tworzywa | 1,24 g/cm3 |  |
| Inne cechy | Dzięki tzw. Impact Modifier, filament jest odporny na uderzenia, rozciągliwość, kruchość oraz skurcz przetwórczy, Filament jest wodoodporny |  |
| Parametry szpuli |  |  |
| średnica zewnętrzna | 200 mm |  |
| średnica otworu montażowego | 50 mm |  |
| wysokość szpulki | 70 mm |  |
| Inne cechy | możliwość podglądu ilości stanu filamentu na szpuli, 8 otworów umożliwiających zabezpieczanie końcówki filamentu |  |
| Nazwa przedmiotu | FILAMENT PLA 1,75 mm CIEMNY ZŁOTY 1 kg |  |
| Model wzorcowy | FILAMENT PLA 1,75 mm CIEMNY ZŁOTY 1 kg Plast-Spaw, lub równoważny |  |
| Ilość sztuk | 2 |  |
| Materiał | PLA |  |
| Średnica | 1,75 mm +/- 0,05 mm |  |
| Temperatura druku | 190 - 210 °C |  |
| Krągłość | +/- 0,05 mm |  |
| Waga filamentu | 1 kg (+/- 5%) |  |
| Zastosowanie | Drukarka 3D / Długopis 3D |  |
| Ilość metrów na szpuli | około 450 m, lub więcej |  |
| Gęstość tworzywa | 1,24 g/cm3 |  |
| Inne cechy | Dzięki tzw. Impact Modifier, filament jest odporny na uderzenia, rozciągliwość, kruchość oraz skurcz przetwórczy, Filament jest wodoodporny |  |
| Parametry szpuli |  |  |
| średnica zewnętrzna | 200 mm |  |
| średnica otworu montażowego | 50 mm |  |
| wysokość szpulki | 70 mm |  |
| Inne cechy | możliwość podglądu ilości stanu filamentu na szpuli, 8 otworów umożliwiających zabezpieczanie końcówki filamentu |  |
| Nazwa przedmiotu | Filament TPU 1,75mm 1kg, kolor Aluminum |  |
| Model wzorcowy | Filament Devil Design TPU 1,75mm 1kg kolor Aluminum, lub równoważny |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Materiał | TPU (termoplastyczny poliuretan) |  |
| Powierzchnia materiału | Lekki połysk |  |
| Średnica | 1,75 mm +/- 0,05 mm |  |
| Krągłość | +/- 0,03 mm |  |
| Waga filamentu | 1 kg (+/- 5%) |  |
| Zastosowanie | Drukarka 3D / Długopis 3D |  |
| Parametry szpuli |  |  |
| średnica zewnętrzna | 200 mm |  |
| średnica otworu montażowego | 52 mm |  |
| wysokość szpulki | 70 mm |  |
| Inne cechy | Szpula - materiał Transparentny poliwęglan |  |
| Nazwa przedmiotu | Filament 3D TPU 1.75mm 1 kg Biały |  |
| Model wzorcowy | Filament 3D TPU 1.75mm 1 kg Devil Design Biały, lub równoważny |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Materiał | TPU (termoplastyczny poliuretan) elastyczny |  |
| Średnica | 1,75 mm +/- 0,05 mm |  |
| Krągłość | +/- 0,02 mm |  |
| Waga filamentu | 1 kg (+/- 5%) |  |
| Zastosowanie | Drukarka 3D |  |
| Parametry szpuli |  |  |
| średnica zewnętrzna | 200 mm |  |
| średnica otworu montażowego | 52 mm |  |
| wysokość szpulki | 70 mm |  |
| Inne cechy | Szpula - materiał Transparentny poliwęglan |  |
| Nazwa przedmiotu | Filament PET-G Naturalny 1 Kg |  |
| Model wzorcowy | Filament PET-G PRINT-ME Naturalny 1 KgBiały, lub równoważny |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Materiał | PET-G (Politereftalan etylenu modyfikowany glikolem) |  |
| Średnica | 1,75 / 2,85 mm +/- 0,05 mm |  |
| Waga filamentu | 1 kg (+/- 5%) |  |
| Zastosowanie | Drukarka 3D |  |
| Gęstość tworzywa | 1,15 g/cm3 |  |
| Parametry szpuli |  |  |
| średnica zewnętrzna | 200 mm |  |
| średnica otworu montażowego | 52 mm |  |
| wysokość szpulki | 70 mm |  |
| Inne cechy | Szpula - materiał Transparentny poliwęglan |  |
| Nazwa przedmiotu | Filament 3D PET-G 1.75mm 1kg zielony przezroczysty |  |
| Model wzorcowy | VERBATIM 3D Filament PET-G 1.75mm 1kg ziel. tran., lub równoważny |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Materiał | PET-G (Politereftalan etylenu modyfikowany glikolem) |  |
| Średnica | 1,75 mm +/- 0,05 mm |  |
| Waga filamentu | 1 kg (+/- 5%) |  |
| Zastosowanie | Drukarka 3D |  |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 50 MPa lub więcej |  |
| Przejrzystość | 90 % |  |
| Inne cechy | Bezzapachowy, Hydrofobowość (nie chłonie wody) |  |

........................., dnia .................... r.

………….................................................................

(podpis osoby/osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)