Załącznik nr 10 do SIWZ

BZP-3942-41/2020

Szczegółowe wymagania do spełnienia w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych opisywanym w dokumentacji

W części „OPRAWY OŚWIETLENIOWE” rozwiązania zamienne muszą spełniać wymagania:

IP: stopień ochrony nie niższy niż w oprawach referencyjnych

OPRAWA RASTROWA: wpisać TAK/NIE. W drugim przypadku podać sposób ograniczenia olśnienia i rozpraszania światła zgodnie z PN-EN 12464-1:2012

SELV: wpisać TAK/NIE

ŹRÓDŁO WYMIENNE: wpisać TAK/NIE

WYMIARY OPRAWY: dopuszczalna różnica w przedziale [-20% do +15%] w stosunku do oprawy referencyjnej

MOC OPRAWY: nie większa niż 5% od opraw z zestawienia

STRUMIEŃ OPRAWY: nie większy niż 10% od opraw z zestawienia

SYSTEM STEROWANIA - DOPASOWANIE STRUMIENIA OPRAWY: wpisać TAK/NIE, dotyczy opraw które mają wyższy strumień od opraw z projektu, i które zostaną sparametryzowane na obiekcie do oczekiwanej wartości strumienia

RA: nie niższy niż podany w tabeli

BARWA SWIATŁA ( K ): parametry zgodne z podanymi w tabeli (dopuszczalna różnica nie może przekraczać + 5% wartości podanej w tabeli, nie może być różnicy na minus !)

W części „OPRAWY OŚWIETLENIA AW” rozwiązania zamienne muszą spełniać wymagania:

IP: stopień ochrony nie niższy niż w oprawach referencyjnych

MOC OPRAWY: nie większa niż 5% od opraw z zestawienia

W części „TABLICE ELEKTRYCZNE” rozwiązania zamienne muszą spełniać wymagania:

WYMIARY (GABARYTY): dopuszczalna różnica w przedziale [-20% do +20%] w stosunku do tablicy referencyjnej

MATERIAŁ : zgodny z tablicą referencyjną

IP: stopień ochrony nie niższy niż IP30

W części „OSPRZĘT INSTALACYJNY” rozwiązania zamienne muszą spełniać wymagania:

IP: stopień ochrony nie niższy niż w oprawach referencyjnych

W odniesieniu do treści projektu wykonawczego, Zamawiający wyjaśnia, że projekt został wykonany w oparciu o urządzenia referencyjne. Zamawiający nie nakłada ograniczeń na zastosowanie innych opraw i materiałów niż wskazane w projekcie, pod warunkiem zastosowania opraw i materiałów  równoważnych pod względem funkcjonalności, technologii, parametrów wynikających z obliczeń oraz parametrów technicznych wskazanych w STWiORB               i projekcie wykonawczym.

W celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji  spełnienia wymagań dotyczących równoważności proponowanych opraw  i materiałów zamiennych Wykonawca  wypełni  załącznik nr 9 do SIWZ –  tabela materiałów podstawowych i przedłoży karty katalogowe oraz obliczenia