Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - postępowanie nr BZP-3942-47/2019

| Część 1 – Tablet 10.5” |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Tablet 10.5” |
| przekątna ekranu | 10.5 cali |  |
| typ wyświetlacza | Super Amoled |  |
| funkcjonalność multi-touch | Tak, 10 punktowy |  |
| rozdzielczość | 2560 x 1600 pikseli |  |
| ilość rdzeni procesora | 8 |  |
| częstotliwość taktowania | 2.2 GHz (2 x 2.0GHz + 6 x 1.7GHz) |  |
| pamięć RAM | 4096 MB |  |
| pamięć wbudowana | 64 GB |  |
| interfejsy komunikacyjne | Bluetooth (5.0) Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) |  |
| interfejsy Audio-Video | jack stereo 3.5 mm |  |
| wbudowany mikrofon | tak |  |
| wbudowane głośniki | 4 głośniki |  |
| wbudowany modem | tak |  |
| standard transmisji modemu | 4G LTE |  |
| wbudowany odbiornik GPS | tak |  |
| aparat fotograficzny z tyłu | 13 Mpix |  |
| aparat fotograficzny z przodu | 8 Mpix |  |
| Funkcje aparatu | Nagrywanie filmów, edycja zdjęć |  |
| system operacyjny | Android 9.0 Pie |  |
| ładowanie przez USB | tak |  |
| czujniki i komponenty | akcelerometr magnetometr czujnik światła halla czytnik linii papilarnych żyroskop |  |
| Złącze słuchawkowe | tak |  |
| Złącze USB | tak |  |
| Karta SIM - obecność | tak |  |
| Czytnik kart pamięci | tak |  |
| Obsługiwane karty pamięci | Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC |  |
| Pojemność akumulatora [mAh] | 7040 |  |
| Rodzaj akumulatora | litowo-jonowy |  |
| dominujący kolor obudowy | czarny |  |
| waga | Ok 400 g |  |
| materiał obudowy | aluminium |  |
| akcesoria | kabel USB ładowarka sieciowa |  |
| Gwarancja | Min. 2 lata |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | Samsung Galaxy Tab S5e 10.5 64GB 4G LTE, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Intermediów ASP – 31-111 Kraków, ul. Piłsudskiego 38/3 |

| Część 2 – Laptop 15,6” |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Laptop 15,6” |
| Procesor | Procesor osiągający min. 12984 punktów wg testu https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html na dzień 14.11.2019 r. |  |
| Przekątna ekranu | 15,6'' |  |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |  |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |  |
| Technologia podświetlania | Diody LED |  |
| Ekran dotykowy | nie |  |
| Karta graficzna | Karta graficzna osiągająca min. 4420 punktów w teście videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień 14.11.2019 r. |  |
| Zintegrowana karta graficzna | Karta graficzna osiągająca min. 1364 punktów w teście videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień 14.11.2019 r. |  |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |  |
| Typ dysku | SSD |  |
| Pojemność SSD | 512 GB |  |
| Komunikacja | WiFi 802.11 ac,Bluetooth |  |
| Porty USB | 2 x USB 3.0 Type-A |  |
| Porty wideo | 1 x HDMI,1 x Thunderbolt 3 |  |
| Czytnik kart pamięci | tak |  |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |  |
| Kamera internetowa | Tak |  |
| Pojemność baterii | 56 Wh |  |
| Typ ogniwa | Li-ion |  |
| Liczba komór | 3-komorowa |  |
| System operacyjny: | Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) |  |
| Waga | Ok 1.78 kg |  |
| Typ gwarancji | NBD |  |
| Gwarancja | Min. 3 lata |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | Dell Precision M5530 Win10Pro i7-8850H/512GB SSD, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP – 31-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |

| Część 3 – Optyczna mysz komputerowa |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Optyczna mysz komputerowa |
| typ urządzenia | mysz optyczna |  |
| łączność | bezprzewodowa |  |
| komunikacja bezprzewodowa | fale radiowe |  |
| obszar odbioru fal | 2.4 GHz |  |
| maksymalna rozdzielczość pracy | 1000 dpi |  |
| zasięg | Ok 10 m |  |
| liczba przycisków | 3 szt. |  |
| rolka przewijania | 1 |  |
| Dodatkowe cechy | Cichy system klawiszy |  |
| Kolor sugerowany | czarny |  |
| długość | Ok 3.84 cm |  |
| szerokość | Ok 6.79 cm |  |
| wysokość | Ok 10.5 cm |  |
| waga | Ok 91 g |  |
| Gwarancja | Min. 2 lata |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | Logitech M330 Silent Plus, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP – 31-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |

| Część 4 – Laptop 14” |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Laptop 14” |
| Procesor | Procesor osiągający min. 5514 punktów wg testu https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html na dzień 14.11.2019 r. |  |
| Pamięć RAM | 4 GB |  |
| Dysk SSD M.2 PCIe | 128GB |  |
| Typ ekranu | Błyszczący, LED, dotykowy |  |
| Przekątna ekranu | 14” |  |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (FullHD) |  |
| Karta graficzna | Karta graficzna osiągająca min. 1071 punktów w teście videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień 14.11.2019 r. |  |
| Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |  |
| Dźwięk | Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon Zintegrowana karta dźwiękowa |  |
| Kamera internetowa | 1.0 Mpix |  |
| Łączność | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Moduł Bluetooth |  |
| Złącza | USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. USB Typu-C - 1 szt. HDMI - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
| Bateria | 4-komorowa, 2965 mAh, Li-Ion |  |
| System operacyjny | Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) |  |
| Waga | Ok 1,54 kg (z baterią) |  |
| Dodatkowe informacje | Wielodotykowy, intuicyjny touchpad Szyfrowanie TPM Kamera z wbudowaną zaślepką |  |
| Dołączone akcesoria | Zasilacz |  |
| Gwarancja | Min. 2 lata |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | Lenovo IdeaPad C340-14 i3-8145U/4GB/128GB, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Malarstwa ASP – 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13 |

| Część 5 – Dysk twardy 4TB |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Dysk twardy 4TB |
| rodzaj dysku | zewnętrzny |  |
| typ | HDD (magnetyczny) |  |
| interfejs | USB 3.0 |  |
| format | 2.5 cala |  |
| pojemność | 4000 GB |  |
| wysokość | Ok 20.5 mm |  |
| długość | Ok 114.5 mm |  |
| szerokość | Ok 78 mm |  |
| waga | Ok 247 g |  |
| Gwarancja | Min. 2 lata |  |
| Ilość sztuk | 2 |  |
| Model wzorcowy | Seagate Backup Plus Portable 4TB, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Malarstwa ASP – 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13 |

| Część 6 - Projektor |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Projektor |
| Typ matrycy | 3LCD |  |
| Full HD/ HD Ready | tak / tak |  |
| Moc lampy | 200 W |  |
| Żywotność lampy (tryb normalny) | Min 4500 h |  |
| Żywotność lampy (tryb eco) | Min 7500 h |  |
| Kontrast | 35000 :1 |  |
| Rozdzielczość podstawowa | Full HD (1920 x 1080) |  |
| Rozdzielczość maksymalna | Full HD (1920 x 1080) |  |
| 3D ready | tak |  |
| Jasność | 2500 ANSI lumen |  |
| Format obrazu standardowy | 16:9 |  |
| Zoom optyczny | Zoom optyczny 1,6 :1 |  |
| Korekcja pionowa (Keystone) | +/- 30 stopni |  |
| Korekcja pozioma | +/- 30 stopni |  |
| Wielkość obrazu | 30 " - 300 " |  |
| Wejście HDMI | 2 |  |
| Wejście D-Sub 15pin | 1 |  |
| Wejście kompozytowe | 1 |  |
| Wejście liniowe audio | 1 |  |
| Wyjście liniowe audio | 1 |  |
| Złącze USB | 1 |  |
| Głośniki | 10 W |  |
| Łączność bezprzewodowa | brak |  |
| Prezentacja bez komputera | tak |  |
| Pilot | podstawowy |  |
| Waga | Ok 3,4 kg |  |
| Głośność (econo) | Ok 27 dB |  |
| Głośność (normal) | Ok 37 dB |  |
| Orientacyjne wymiary (szer. x wys. x gł.) | 309‎ x 285 x 122 mm |  |
| Wyposażenie | instrukcja obsługi, kabel zasilający, karta gwarancyjna, pilot zdalnego sterowania z bateriami |  |
| Gwarancja | Min. 2 lata |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | Epson EH-TW5600 3D, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Malarstwa ASP – 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13 |

| Część 7 - Router bezprzewodowy |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Router bezprzewodowy |
| Rodzaje wejść/wyjść | RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 4 szt. RJ-45 10/100/1000 (WAN) - 1 szt. USB 2.0 - 1 szt. Złącze zasilania - 1 szt. |  |
| Obsługiwane standardy | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |  |
| Częstotliwość pracy | 2.4 / 5 GHz (DualBand) |  |
| Antena | Zewnętrzna - 3 szt. |  |
| Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej | 1750 Mb/s (Wi-Fi) |  |
| Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej | 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |  |
| Zarządzanie i konfiguracja | Strona WWW |  |
| Dodatkowe funkcje | Obsługa VPN Pass-Through, Serwer VPN, Serwer dysku sieciowego, Serwer wydruku |  |
| Dodatkowe informacje | Obsługa WPS, Przycisk Reset |  |
| Orientacyjne wymiary WxSxG [mm] | 34x244x162 |  |
| Dołączone akcesoria | Zasilacz, Kabel RJ-45 |  |
| Gwarancja | Min. 2 lata |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | TP-Link Archer C7 Dual Band, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Intermediów ASP – 31-111 Kraków, ul. Piłsudskiego 38/3 |

| Część 8 – Uchwyt do gogli VR z zintegrowanymi słuchawkami , Tracker do gogli VR |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Zestaw 1 |
| Nazwa przedmiotu | Uchwyt do gogli VR z zintegrowanymi słuchawkami |
| Opis przedmiotu | Uchwyt do gogli VR wyposażony w słuchawki nauszne |  |
| Kompatybilność | HTC Vive |  |
| Gwarancja | Min. 1 rok |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | HTC VIVE Deluxe Audio Strap, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Intermediów ASP – 31-111 Kraków, ul. Piłsudskiego 38/3 |
| Zestaw 2 |
| Nazwa przedmiotu | Tracker do gogli VR |
| Opis przedmiotu | Czujnik umożliwiający śledzenie dowolnych przedmiotów i przeniesienie ich do VR |  |
| Kompatybilność | HTC Vive |  |
| Złącza | microUSB - 1szt. |  |
| Waga | Ok 90 g |  |
| Dołączone akcesoria | Kabel USB |  |
| Gwarancja | Min. 1 rok |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | HTC VIVE Tracker, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Intermediów ASP – 31-111 Kraków, ul. Piłsudskiego 38/3 |

| Część 9 – Laptop 15” |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Laptop 15” |
| przekątna ekranu | 15.6 cali |  |
| procesor | Procesor osiągający min. 7650 punktów wg testu https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html na dzień 14.11.2019 r. |  |
| ilość rdzeni | 4 |  |
| rodzaj dysku | SSD |  |
| pojemność dysku SSD | 256 GB |  |
| jasność matrycy | 200 nitów |  |
| wielkość pamięci RAM | 8 GB |  |
| typ zastosowanej pamięci RAM | DDR4 (2400 MHz) |  |
| pamięć RAM rozszerzalna do | 12 GB |  |
| rodzaj karty graficznej | dedykowana |  |
| zintegrowana karta graficzna | Karta graficzna osiągająca min. 1071 punktów w teście videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień 14.11.2019 r. |  |
| karta graficzna | Karta graficzna osiągająca min. 1614 punktów w teście videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień 14.11.2019 r. |  |
| pamięć karty graficznej | 2048 MB |  |
| rodzaj pamięci karty graficznej | GDDR5 |  |
| wyjścia karty graficznej | 1 x wyjście HDMI |  |
| złącza | 1 x USB 1 x USB 3.1 1 x USB 3.1 typ C |  |
| komunikacja | Bluetooth Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) |  |
| czytnik kart pamięci | MicroSD |  |
| napęd optyczny | brak |  |
| typ akumulatora | 2-komorowy |  |
| właściwości klawiatury | wydzielona klawiatura numeryczna |  |
| waga | 1.75 kg |  |
| dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność | kamera HD wbudowany mikrofon |  |
| dodatkowe informacje | szyfrowanie TPM wielodotykowy, intuicyjny touchpad |  |
| System operacyjny | Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) |  |
| Gwarancja | Min. 2 lata |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | ASUS VivoBook 15 R564UB-EJ033T, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Rzeźby ASP – 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13 |
| Część 10 - Komputer typu AIO 27” |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Komputer typu AIO 27” |
| Monitor | 27” (5120 x 2880) |  |
| Liczba rdzeni procesora | 6 [Sugerowane modele procesorów: Sześciordzeniowy procesor Intel Core i5 3,1 GHz (Turbo Boost do 4,3 GHz) lub Intel Core i5 3,8 GHz (Turbo Boost do 4,2 GHz), lub Intel Core i9 3,6 GHz (Turbo Boost do 5,0 GHz) lub równoważne] |  |
| Pamięć RAM | Zalecane 16 GB, minimum 8 GB |  |
| Pamięć RAM (maksymalna) | 32 GB |  |
| Typ dysku | SSD lub HDD |  |
| Wielkość dysku | Minimum 1 TB |  |
| Karta graficzna | Karta graficzna osiągająca min. 6.7 punktów w teście na stronie http://gpuboss.com/ na dzień 14.11.2019 r. [zalecany GDDR5 Radeon Pro 580 z 8 GB pamięci VRAM, lub równoważne] | Proszę podać konkretny model |
| Pamięć karty graficznej | Zalecane 8 Gb, minimum 4 GB |  |
| Czytnik kart pamięci | SDXC |  |
| Złącza | 4 x USB 3.1, Audio, 1 x RJ45, 2 x Thunderbolt |  |
| Sugerowany system operacyjny | MacOS X, MacOS Mojave |  |
| Dodatkowe informacje | Wbudowane głośniki, Wbudowana kamera. Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11ac; zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n, Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 4.2 Urządzenia wejściowe: w pełni kompatybilna z komputerem klawiatura bezprzewodowa wyposażona w baterię wielokrotnego ładowania. Kompaktowa konstrukcja z klawiszami sięgającymi krawędzi obudowy i posiadająca stabilny mechanizm nożycowy, optymalizowaną drogę prowadzenia klawiszy i wysokość niższą od standardowej (uzasadnienie: ergonomia zgodna z zaleceniem użytkownika i dostosowana do stanowiska pracy). Mysz bezprzewodowa w pełni kompatybilna z komputerem, obsługująca proste gesty, takie jak machnięcia i przewijanie. Przewody zasilające: Przewód zasilający, Przewód z Lightning na USB |  |
| Sugerowany kolor | Srebrno/Czarny |  |
| Gwarancja | Min. 1 rok |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | APPLE iMac 27” (MRQY2ZE/A/R1/D1) z wyświetlaczem Retina 5K, lub APPLE iMac 27” (MNED2ZE/A) z wyświetlaczem Retina 5K, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Grafiki ASP – 31-121 Kraków, ul. Humberta 3 |

| Część 11 – Oprogramowanie Madcam (aktualizacja) |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Aktualizacja oprogramowania Madcam 5, 5x do wersji Madcam 6, 5x (dodatek do Rhinoceros 6) |
| Rodzaj licencji | aktualizacja, licencja komercyjna |  |
| platforma | dodatek do Rhinoceros 6 |  |
| Wersja językowa | polska lub angielska |  |
| ilość stanowisk | 1 |  |
| nośnik | wersja elektroniczna |  |
| licencja ważna przez okres | bezterminowo |  |
| Model wzorcowy | Aktualizacja oprogramowania Madcam 5, 5x do wersji Madcam 6, 5x (dodatek do Rhinoceros 6) |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP -31-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |

| Część 12 – Oprogramowanie Rhinoceros 6 Upgrade dla Windows (aktualizacja) |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Aktualizacja oprogramowania Rhinoceros 6 Upgrade dla Windows |
| Rodzaj licencji | aktualizacja, licencja komercyjna |  |
| platforma | Windows |  |
| Wersja językowa | polska |  |
| ilość stanowisk | 1 |  |
| nośnik | wersja elektroniczna |  |
| licencja ważna przez okres | bezterminowo |  |
| Model wzorcowy | Aktualizacja oprogramowania Rhinoceros 6 Upgrade dla Windows |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP -31-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |

| Część 13 – Dysk twardy wewnętrzny 2.5” |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Dysk twardy wewnętrzny |
| Rodzaj dysku | SSD wewnętrzny |  |
| Pojemność | 250 GB |  |
| Format | 2.5” |  |
| Interfejs | SATA III (6.0 Gb/s) |  |
| Pamięć podręczna cache | 512MB |  |
| Prędkość odczytu (maksymalna) | 550 MB/s |  |
| Prędkość zapisu (maksymalna) | 520 MB/s |  |
| Odczyt losowy | 98,000IOPS |  |
| Zapis losowy | 90,000 IOPS |  |
| Rodzaj kości pamięci | TLC |  |
| Niezawodność MTBF | 1 500 000 godz |  |
| Wysokość | 6,8 mm |  |
| Szerokość | 69,85 mm |  |
| Głębokość | 100 mm |  |
| Waga | 50 g |  |
| Dodatkowe informacje | Technologia S.M.A.R.T. Technologia TRIM 256-bitowe szyfrowanie danych AES |  |
| Gwarancja | Min. 60 miesięcy |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | Samsung 250GB 2,5” SATA SSD 860 EVO, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP – 31-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |

| Część 14 – Komputer stacjonarny |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Komputer stacjonarny |
| Procesor | Procesor osiągający min. 15963 punktów wg testu PassMark https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html, dane na dzień 14.11.2019 r. Model wzorcowy: Intel Core i7-9700, 3GHz, 12MB, BOX lub równoważny | Proszę podać wyniki/ konkretny model |
| Pamięć RAM |  |  |
| Parametry | DDR4, 32 GB, (dwa moduły po 16 GB), 3000 MHz z listy QVL (kwalifikowanych dostawców producenta płyty głównej) |  |
| Ilość | 1 zestaw (2 moduły) |  |
| Płyta główna ATX |  |  |
| Model wzorcowy | Płyta główna ASUS PRIME Z390-A, lub równoważny |  |
| Ilość | 1 sztuka |  |
| Gniazdo procesora | Socket 1151 (8 i 9 gen.) |  |
| Chipset | Intel Z390 |  |
| Typ obsługiwanej pamięci | DDR4-2133 MHz – DDR4-4133 MHz |  |
| Ilość banków pamięci | 4 x DIMM |  |
| Wewnętrzne złącza | SATA III (6 Gb/s) - 6 szt. M.2 - 2 szt. PCIe 3.0 x16 - 3 szt. PCIe 3.0 x1 - 3 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt. USB 2.0 - 3 szt. Złącze COM - 1 szt. Front Panel Audio |  |
| Zewnętrzne złącza | HDMI - 1 szt. DisplayPort - 1 szt. RJ45 (LAN) - 1 szt. USB Type-C - 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. USB 3.1 Gen.2 - 3 szt. USB 2.0 - 2 szt. PS/2 klawiatura/mysz - 1 szt. Audio jack - 5 szt. S/PDIF - 1 szt. |  |
| Obsługa wielu kart graficznych | NVIDIA SLI AMD CrossFireX |  |
| Obsługa układów graficznych w procesorach | Tak |  |
| Układ audio | Realtek ALC S1220A |  |
| Dodatkowe informacje | Wsparcie dla RAID |  |
| Format | ATX |  |
| Gwarancja | Min. 36 miesięcy |  |
| Karta graficzna z wyjściem Display Port minimum 10 bitów/kanał | Karta graficzna osiągająca min.1681punkty w teście PassMark, https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html, dane na dzień 14.11.2019 r. | Proszę podać wyniki/ konkretny model |
| Model wzorcowy | Nvidia PNY Quadro P400, lub równoważny |  |
| Ilość | 1 szt. |  |
| Układ graficzny | Quadro P400 |  |
| Rodzaj złącza | PCI-E x16 3.0 |  |
| Pamięć | 2 GB |  |
| Rodzaj pamięci | GDDR5 |  |
| Szyna pamięci | 64-bit |  |
| Liczba rdzeni CUDA | 256 |  |
| Typ chłodzenia | Aktywne |  |
| Rodzaje wyjść | mini DisplayPort - 3 szt. |  |
| Obsługiwane biblioteki | DirectX 12, OpenGL 4.5 |  |
| Pobór mocy | 30 W |  |
| Dołączone akcesoria | Adapter Mini DisplayPort do DisplayPort - 3 szt. Adapter Mini DisplayPort do DVI-D SL - 1 szt. Pełnowymiarowa osłona tylnych portów (śledź standardowy) |  |
| Gwarancja | Min. 36 miesięcy (gwarancja producenta) |  |
| Dysk SSD M.2 |  |  |
| Model wzorcowy | Samsung 970 EVO Plus 250GB M.2 PCIe x4, lub równoważny |  |
| Ilość | 1 sztuka |  |
| Rodzaj dysku | SSD wewnętrzny, format M.2 |  |
| Pojemność | 250 GB |  |
| Interfejs | M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 |  |
| Pamięć podręczna cache | 512 MB |  |
| Prędkość odczytu (maksymalna) | 3500 MB/s |  |
| Prędkość zapisu (maksymalna) | 2300 MB/s |  |
| Odczyt losowy | 250,000 IOPS |  |
| Zapis losowy | 550,000 IOPS |  |
| Niezawodność MTBF | 1 500 000 godz |  |
| Dodatkowe informacje | Technologia S.M.A.R.T., Technologia TRIM, 256-bitowe szyfrowanie danych AES |  |
| Gwarancja | Minimum 60 miesięcy (gwarancja producenta) |  |
| Wbudowane napędy optyczne | Nagrywarka DVD+/-RW Dual Layer |  |
| Model wzorcowy | Nagrywarka ASUS DRW-24D5MT SATA czarny BOX, lub równoważny |  |
| Ilość | 1 sztuka |  |
| Rodzaj napędu | Wewnętrzny |  |
| Funkcje napędu | Nagrywanie płyt DVD Nagrywanie płyt CD Odtwarzanie płyt DVD Odtwarzanie płyt CD |  |
| Interfejs | SATA |  |
| Bufor | 1,5 MB |  |
| Prędkość zapisu | DVD±R - 24x DVD±R DL - 8x DVD+RW - 8x DVD-RW - 6x CD-R - 48x CD-RW - 40x M-DISC - 4x |  |
| Prędkość odczytu | DVD-ROM - 16x (DL 12x) CD-ROM - 48x DVD-RAM - 5x CD-R - 48x CD-RW - 40x |  |
| Czas dostępu | DVD - 145 ms CD - 125 ms |  |
| Dodatkowe informacje | Obsługa płyt M-Disc |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
| Zasilacz modularny o dużej sprawności |  |  |
| Model wzorcowy | Thermaltake 650W Toughpower Modular 80 plus Gold BOX, lub równoważny |  |
| Ilość | 1 szt. |  |
| Moc maksymalna | 650 W |  |
| Standard | ATX |  |
| Złącza | CPU 4+4 (8) pin - 1 szt. PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 4 szt. MOLEX 4-pin - 4 szt. SATA - 12 szt. EPS12V 20+4 (24) pin - 1 szt. FDD - 1 szt. |  |
| Sprawność | 87-92% przy 230V oraz 20-100% obciążeniu. |  |
| Certyfikat | 80 PLUS Gold |  |
| Zabezpieczenia | Przeciwprzeciążeniowe (OPP) Przeciwprzepięciowe (OVP) Przeciwzwarciowe (SCP) |  |
| Układ PFC (korekcja współczynnika mocy) | Aktywny |  |
| Modularny | Pół modularny |  |
| Średnica wentylatora | 140 mm |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy (gwarancja producenta) |  |
| Obudowa |  |  |
| Model wzorcowy | Cooler Master SILENCIO 452, lub równoważny |  |
| Ilość | 1 szt. |  |
| Typ obudowy | Middle Tower |  |
| Standard płyty głównej | ATX microATX |  |
| Standard zasilacza | ATX |  |
| Miejsca na wewnętrzne dyski/napędy | 2 x 2,5" 6 x 3,5" |  |
| Miejsca na zewnętrzne dyski/napędy | 2 x 5,25″ |  |
| Miejsca na karty rozszerzeń | 7 |  |
| Maksymalna długość karty graficznej | 282 mm 386 mm (bez klatek HDD) |  |
| Maksymalna liczba wentylatorów | 3 |  |
| Zainstalowane wentylatory | 1 x 120mm (przód), 1 x 120mm (tył) |  |
| Opcjonalne wentylatory | 1 x 120/140 mm (przód) 1 x 240mm (przód) - radiator (chłodzenie wodne) 1 x 120mm (tył) - radiator (chłodzenie wodne) |  |
| Przyciski i regulatory | Power Reset |  |
| Wyprowadzone złącza | USB 2.0 - 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. Wejście mikrofonowe - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. |  |
| Kolor | Czarny |  |
| Dodatkowe informacje | Filtry antykurzowe Maty wyciszające Montaż zasilacza na dole obudowy Panel przedni w formie drzwi Zdejmowany panel boczny Możliwość montażu chłodzenia wodnego |  |
| Dołączone akcesoria | Instrukcja montażu Komplet śrubek i elementów montażowych |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| Zainstalowany system operacyjny | Wersja 64-bitowa {Pro) |  |
| Model wzorcowy | Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa), lub równoważny |  |
| Ilość | 1 sztuka |  |
| Nazwa przedmiotu | Zestaw bezprzewodowy klawiatura + mysz |  |
| Model wzorcowy | Logitech MK270 Wireless Desktop, lub równoważny |  |
| Ilość | 1 sztuka (zestaw) |  |
| Typ | Multimedialna |  |
| Łączność | Bezprzewodowa |  |
| Interfejs | USB 2,4 GHz |  |
| Klawisze multimedialne / funkcyjne | Tak |  |
| Kolor | Czarny |  |
| Sensor myszy | Optyczny |  |
| Profil myszy | Uniwersalny |  |
| Dodatkowe informacje | Odporność na zachlapanie, cicha praca klawiszy |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące (gwarancja producenta) |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych (Katedra Przestrzeni i Barwy) ASP, 31-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |

| Część 15 – Router (punkt dostępowy) |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Router (punkt dostępowy) |
| Procesor (chipset) | Atheros Zysk anteny: 3dbi oraz 6dbi |  |
| Zasilanie | Zasilanie przez PoE 24V (power over Ethernet) |  |
| Prędkość pracy 2,4 Ghz | 450mbps |  |
| Prędkość pracy 5Ghz | 867 Mbps 1x RJ-45 10/100/1000 Mbps |  |
| Wymiary | 175.7 x 43.2 mm |  |
| Oprogramowanie | Oprogramowanie kontrolera Virtual UNIFI |  |
| Skalowanie | Skalowanie do setki urządzeń przy zachowaniu jednego jednolitego systemu zarządzania |  |
| Port | RJ4B |  |
| Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | Access Point Ubiquiti UAP AC LR LONG RANGE (UAP-AC-LR), lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych (Katedra Projektowania Ergonomicznego) ASP – 31-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |

| Część 16 – Dysk zewnętrzny |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Dysk zewnętrzny |
| Typ | HDD |  |
| Pojemność | 8 TB |  |
| Format | 3,5 cala |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | Western Digital My Book 8TB USB 3.0, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP – 31-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |

| Część 17 – Kontrolery MIDI/USB |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Kontrolery MIDI/USB |
| Kontrolery | 8 pokręteł, 8 suwaków, 24 przyciski |  |
| Przyciski transportu | REW/FF/STOP/PLAY/REC, CYCLE, MARKER, TRACK |  |
| Kompatybilne oprogramowanie | Avid Pro Tools, Apple Logic, Apple GarageBand, MOTU Digital Performer, Steinberg Cubase, Ableton Live, Cakewalk Sonar, Inne oprogramowania kontrolowane poprzez komunikaty MIDI CC |  |
| Złącze | Złącze mini USB (do zasilania i transmisji komunikatów MIDI) |  |
| Wymiary | 325 x 83 x 30 mm |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| Akcesoria | Kabel USB |  |
| Ilość sztuk | 2 |  |
| Model wzorcowy | Korg nanoKONTROL 2, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Intermediów ASP – 31-111 Kraków, ul. Piłsudskiego 38/3 |

| Część 18 – Mysz przewodowa, Klawiatura przewodowa |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Zestaw 1 |
| Nazwa przedmiotu | Mysz przewodowa |
| Sensor myszy | optyczny |  |
| Rodzaj myszy | przewodowa |  |
| Czułość myszy | 1000 dpi |  |
| Typ podłączenia | USB |  |
| Liczba przycisków | 3 |  |
| Scroll (rolka przewijania) | 1 |  |
| Zasięg | 1,8 m |  |
| Gwarancja | Min. 2 lata |  |
| Ilość sztuk | 10 |  |
| Model wzorcowy | Logitech M90, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Architektury Wnętrz ASP – 31-121 Kraków, ul. Humberta 3 |
| Zestaw 2 |
| Nazwa przedmiotu | Klawiatura przewodowa |
| łączność | przewodowa |  |
| typ klawiatury | tradycyjna |  |
| typ klawiszy | membranowe |  |
| Sugerowany kolor | czarny |  |
| Gwarancja | Min. 1 rok |  |
| Ilość sztuk | 3 |  |
| Model wzorcowy | Dell KB216, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Architektury Wnętrz ASP – 31-121 Kraków, ul. Humberta 3 |

| Część 19 - Projektor |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Projektor |
| Typ matrycy | DLP |  |
| Żywotność lampy (tryb normalny) | 20000 h |  |
| Żywotność lampy (tryb eco) | 30000 h |  |
| Kontrast | Min. 2000 :1 |  |
| Rozdzielczość podstawowa | WVGA (854 x 480) |  |
| Rozdzielczość maksymalna | UXGA (1600 x 1200) |  |
| 3D ready | brak |  |
| Jasność | 200 ANSI lumen |  |
| Format obrazu standardowy | 16:9 |  |
| Zoom optyczny / cyfrowy | Zoom optyczny 1 :1 / brak |  |
| Wielkość obrazu | 25 " - 100 " |  |
| Wejście HDMI | 1 |  |
| Wyjście liniowe audio | 1 |  |
| Złącze USB | 1 |  |
| Pilot | podstawowy |  |
| Torba | tak |  |
| Waga | Ok 0,35 kg |  |
| Głośność (econo) | 25 dB |  |
| Głośność (normal) | 29 dB |  |
| Wymiary orientacyjne (szer. x wys. x gł.) | 110 x 30 x 120 mm |  |
| Gwarancja | Min. 2 lata |  |
| Gwarancja na lampę | Min. 1 rok |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | Acer C200, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Koło Naukowe OpenShare – Wydział Intermediów ASP – 31-111 Kraków, ul. Piłsudskiego 38/3 |

| Część 20 - Tablet |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Tablet |
| Przekątna wyświetlacza / rozdzielczość | 21,5” / Full HD (1920 x 1080) |  |
| Technologia wyświetlacza: | LCD |  |
| Typ piórka | Czułe na nacisk Bezprzewodowe Bezbateryjne Rozpoznające nachylenie |  |
| Rozpoznawanie nachylenia pióra / zakres: | ±60 poziomów / 60 stopni |  |
| Kąt widzenia | 178° |  |
| Wyświetlane kolory | 16,7 mln |  |
| Jasność ekranu | 210 cd/m2 |  |
| Kontrast | Min. 1000:1 |  |
| Odwzorowanie kolorów: | 72% NTSC |  |
| Przyciski | 17 programowalnych przycisków, pierścień, tryb precyzji, przełączanie wyświetlacza, menu okrągłe i specjalny przycisk do przesuwania, przewijania, powiększania i ustawiania wielkości pędzla |  |
| Kompatybilność | Windows Mac OS X |  |
| Waga | Ok 5.6 kg |  |
| W zestawie: | Tablet, piórko z kolorowymi nakładkami i 3 zapasowymi wkładami, uchwyt na pióro, zasilacz (12V, 3A, 36W), przewód HDMI, przewód USB, podręcznik szybkiej instalacji |  |
| Gwarancja | Min. 2 lata |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | Wacom Cintiq, 22, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Malarstwa ASP – 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13 |

| Część 21 - Laptop 15,6” |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Laptop 15,6” |
| Procesor | Procesor osiągający min. 12406 punktów wg testu https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html na dzień 14.11.2019 r. |  |
| Pamięć RAM | Min. 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2666MHz) |  |
| Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM | 32 GB |  |
| Dysk SSD M.2 | Min. 240 GB |  |
| Dysk HDD SATA 5400 obr. | Min. 1000 GB |  |
| Typ ekranu | Matowy, LED, IPS |  |
| Przekątna ekranu | 15,6” |  |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (FullHD) |  |
| Karta graficzna | Karta graficzna osiągająca min. 6055 punktów w teście videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień 14.11.2019 r. |  |
| Karta graficzna zintegrowana | Karta graficzna osiągająca min. 1364 punktów w teście videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień 14.11.2019 r. |  |
| Pamięć karty graficznej | 4096 MB GDDR5 (pamięć własna) |  |
| Dźwięk | Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon Zintegrowana karta dźwiękowa |  |
| Kamera internetowa | 1.0 Mpix |  |
| Łączność | LAN 10/100/1000 Mbps Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Moduł Bluetooth |  |
| Złącza | USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 3 szt. USB Typu-C (z Thunderbolt 3) - 1 szt. HDMI - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
| Bateria | 4-komorowa, 3500 mAh, Li-Ion |  |
| System operacyjny | Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) |  |
| Dołączone oprogramowanie | Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) |  |
| Waga | Ok 2,81 kg (z baterią) |  |
| Dodatkowe informacje | Aluminiowe wnętrze laptopa Podświetlana klawiatura Białe podświetlenie klawiatury Wydzielona klawiatura numeryczna Wielodotykowy, intuicyjny touchpad Możliwość zabezpieczenia linką Wbudowany czytnik linii papilarnych Szyfrowanie TPM |  |
| Dołączone akcesoria | Zasilacz |  |
| Gwarancja | Min. 2 lata |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | Dell Inspiron G5 i7-8750H/16GB/240+1000/Win10 GTX1050Ti, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Malarstwa ASP – 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13 |

| Część 22 – Dysk zewnętrzny do archiwizowania danych |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Dysk zewnętrzny do archiwizowania danych |
| Rodzaj dysku | HDD zewnętrzny |  |
| Pojemność | 2000 GB |  |
| Format | 2,5” |  |
| Interfejs | USB 3.1 – 1 szt. |  |
| Prędkość obrotowa | 5400 obr./min |  |
| Wysokość | 26,7 mm |  |
| Szerokość | 99 mm |  |
| Głębokość | 127 mm |  |
| Waga | 390 g |  |
| Kolor | Czarno-srebrny |  |
| Dodatkowe informacje | Zwiększona odporność na drgania |  |
| Dołączone akcesoria | Kabel USB |  |
| Gwarancja | Min. 36 miesięcy |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP – 31-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |

| Część 23 – urządzenia wielofunkcyjne |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Urządzenie wielofunkcyjne |
| Druk w kolorze | tak |  |
| Technologia druku | atramentowa |  |
| Rozmiar nośnika | A4 |  |
| Rozdzielczość druku | 6000 x 1200 dpi |  |
| Szybkość druku mono | 12 str./min. |  |
| Szybkość druku kolor | 6 str./min. |  |
| Rozdzielczość skanera | 1200 x 2400 |  |
| Interfejs USB | Tak |  |
| Interfejs WiFi | Tak |  |
| Standardowa pamięć | 128 MB |  |
| Poziom hałasu max | 50dB |  |
| Wymiary | 15.9 x 45.3 x 38 cm |  |
| Waga | 7.1 kg |  |
| Gwarancja | Min. 36 miesięcy |  |
| Ilość sztuk | 2 |  |
| Model wzorcowy | Brother Inkbenefit Plus DCP-T510W, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP – 31-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |

| Część 24 – Drukarka 3D |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Drukarka 3D |
| Duże pole robocze – 11,025 cm3 (25 x 21 x 21 cm lub 9.84 x 8.3 x 8.3 cala) Ekran LCD zintegrowany z czytnikiem kart SD (w zestawie karta 8G) Dysza o średnicy 0.4mm (łatwo wymienna) dla filamentu 1.75 mm Wysokość warstwy od 0.05 mm Automatyczne poziomowanie stołu roboczego na podstawie siatki (mesh bed leveling) Podgrzewany stół z kompensacją zimnych narożników – dla druku 3D bez podwijania z każdego materiału Automatyczna korekta skosu osi Bezobsługowa powierzchnia druku PEI - brak szkła, brak kleju, brak soku z ABS Wspierane materiały – PLA, ABS, PET, HIPS, elastyczne PP, Ninjaflex, Laywood, Laybrick, Nylon, Bamboofill, Bronzefill, ASA, T-Glase, domieszkowane włóknami węglowymi, Poliwęglany itp... Łatwy druk wielokolorowy oparty na zmianie koloru podczas zmiany warstwy |  |
| Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | PRUSA i3 MARK III, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Malarstwa ASP – 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13 |

| Część 25 – Tablet 9,7” |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Tablet 9,7” |
| Przekątna ekranu | 9,7” |  |
| technologia dotykowa | pojemnościowy |  |
| rozdzielczość | 2048 x 1536 pikseli |  |
| funkcjonalność multi-touch | tak |  |
| interfejsy Audio-Video | jack stereo 3.5 mm |  |
| interfejsy komunikacyjne | Bluetooth 4.2 Lightning Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) |  |
| pamięć Flash | 128 GB |  |
| aparat fotograficzny z tyłu | 8 Mpix |  |
| aparat fotograficzny z przodu | 1.2 Mpix |  |
| standard nagrywania filmów | 1080p |  |
| typ akumulatora | litowo-polimerowy (LiPoly) |  |
| ładowanie przez USB | tak |  |
| czujniki i komponenty | akcelerometr barometr czujnik światła czytnik linii papilarnych żyroskop |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | Apple iPad 2018, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP - 31-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |

| Część 26 – Stacja dokująca USB |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Stacja dokująca USB |
| Ilość złączy USB | 6 |  |
| Kompatybilność ze złączami | Micro-USB, Lightning, 30-pin |  |
| Rozdzielacz USB | Tak |  |
| Moc | 2400 mA na pojedynczym wyjściu USB |  |
| Parametry wejścia | AC 110 V / 240 V, 50/60 Hz, 1,5A |  |
| Parametry pojedynczego wyjścia | DC Max 5 V, 2,4 A |  |
| Parametry wyjść (wszystkich razem) | DC Max 5 V, 14,4 A |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP - 31-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |

| Część 27 – Telewizor LED |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Telewizor LED |
| Ekran | 55 cali |  |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 50 Hz |  |
| Tuner | Tak |  |
| Smart TV | Tak |  |
| Wi-Fi | Tak |  |
| Liczba złączy HDMI | 2 |  |
| Liczba złączy USB | 1 |  |
| Złącze Ethernet (LAN) | Tak |  |
| Cyfrowe wyjście optyczne | Tak |  |
| Złącze CI (Common Interface) | 1 |  |
| Klasa energetyczna | A |  |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak, system VESA, lub równoważny |  |
| Ilość sztuk | 1 sztuka |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| Model wzorcowy | Samsung UE55NU7093, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Form Przemysłowych ASP - 31-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |

........................., dnia .................... r.

…………...................................................................................                                                                                                                                                                        	                                                                                                                                                                   (podpis osoby/osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

UWAGA!

Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów/ kart graficznych winien być osiągnięty na dzień ogłoszenia przetargu, zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark z dnia ogłoszenia przetargu dostępny jest na stronie, na której została opublikowana SIWZ: www. asp.krakow.pl pod załącznikami do SIWZ. Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów/ kart graficznych niefunkcjonujących na rynku w chwili ogłoszenia przetargu, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po ogłoszeniu przetargu Zamawiający oceniać będzie zgodnie                z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert.