Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- postępowanie nr BZP-3942-7/2020

| Część 1 - Karta graficzna |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Karta graficzna |
| Typ złącza | PCI Express 3.0 x16 |  |
| Taktowanie rdzenia | 1341 MHz |  |
| Taktowanie rdzenia w trybie boost | 1455 MHz |  |
| Rozdzielczość | 7680 x 4320 |  |
| Rekomendowana moc zasilacza | 300W |  |
| Obsługiwane standardy | DirectX 12 OpenCL 1.2 OpenGL 4.6 Vulkan |  |
| Ilość pamięci RAM | 4 GB |  |
| Rodzaj pamięci RAM | GDDR5 |  |
| Szyna danych | 128 bit |  |
| Taktowanie pamięci | 7008 MHz |  |
| Typ chłodzenia | Wentylator |  |
| Ilość wentylatorów | 2 |  |
| Złącza | DisplayPort x1 DVI x1 HDMI x1 |  |
| Długość kart | Około 191mm |  |
| Gwarancja | Min. 36 miesięcy |  |
| Ilość sztuk | 3 |  |
| Model wzorcowy | Gigabyte GeForce GTX 1050Ti Windforce OC 4GB GDDR5 (GV-N105TOC-4GD), lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP, 30-052 Kraków, ul. Lea 27-29 |

| Część 2 - Pamięć RAM |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Pamięć RAM |
| Rodzaj pamięci | DDR3L (Low Voltage) |  |
| Pojemność całkowita | 16 GB (2x8 GB) |  |
| Pojemność kości | 8GB |  |
| Liczba modułów | 2 |  |
| Taktowanie | 1600 MHz (PC3-12800) |  |
| Opóźnienia (cycle latency) | CL 10 |  |
| Napięcie | 1,35 V |  |
| Chłodzenie | Radiator |  |
| Gwarancja | Dożywotnia |  |
| Ilość sztuk | 3 |  |
| Model wzorcowy | HyperX 16GB 1600MHz Fury Black LV (2x8GB), lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP, 30-052 Kraków, ul. Lea 27-29 |

| Część 3 – Mysz przewodowa |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Mysz przewodowa |
| Sensor myszy | optyczny |  |
| Rodzaj myszy | przewodowa |  |
| Czułość myszy | 1600 DPI |  |
| Typ podłączenia | USB |  |
| Liczba przycisków | 4 |  |
| Scroll (rolka przewijania) | 1 |  |
| Zasięg | Około 1,5 m |  |
| Gwarancja | Min. 2 lata |  |
| Ilość sztuk | 10 |  |
| Model wzorcowy | Mysz A4 Tech FSTYLER FM10, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Grafiki ASP (Pracownia Projektowania Wstępnego), 31-133 Kraków, ul. Karmelicka 16 |

| Część 4 – Klawiatura przewodowa |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Klawiatura przewodowa |
| łączność | przewodowa |  |
| typ klawiatury | tradycyjna |  |
| typ klawiszy | membranowe |  |
| Sugerowany kolor | czarny |  |
| Gwarancja | Min. 1 rok |  |
| Długość przewodu | Około 1,4 m |  |
| Ilość sztuk | 2 |  |
| Model wzorcowy | TRACER Maverick Black USB, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Grafiki ASP (Pracownia Projektowania Wstępnego), 31-133 Kraków, ul. Karmelicka 16 |

| Część 5 – Dysk twardy wewnętrzny 2.5” |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Dysk twardy wewnętrzny |
| Rodzaj dysku | SSD wewnętrzny |  |
| Pojemność | 256 GB |  |
| Format | 2.5” |  |
| Interfejs | SATA III (6.0 Gb/s) |  |
| Prędkość odczytu (maksymalna) | 550 MB/s |  |
| Prędkość zapisu (maksymalna) | 520 MB/s |  |
| Odczyt losowy | 65,000 IOPS |  |
| Zapis losowy | 75,000 IOPS |  |
| Rodzaj kości pamięci | TLC |  |
| Niezawodność MTBF | 2 000 000 godz |  |
| Wysokość | Około 7 mm |  |
| Szerokość | Około 69,85 mm |  |
| Głębokość | Około 100,45 mm |  |
| Waga | Około 47,5 g |  |
| Gwarancja | Min. 36 miesięcy |  |
| Ilość sztuk | 4 |  |
| Model wzorcowy | ADATA 256GB 2,5" SATA SSD Ultimate SU750, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Grafiki ASP (Pracownia Projektowania Wstępnego), 31-133 Kraków, ul. Karmelicka 16 |

| Część 6 – Dysk twardy wewnętrzny 2.5” |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Dysk twardy wewnętrzny |
| Rodzaj dysku | SSD wewnętrzny |  |
| Pojemność | 500 GB |  |
| Format | 2.5” |  |
| Interfejs | SATA III |  |
| Prędkość odczytu (maksymalna) | 560 MB/s |  |
| Prędkość zapisu (maksymalna) | 530 MB/s |  |
| Niezawodność MTBF | 1 750 000 godz |  |
| Wysokość | Około 7 mm |  |
| Szerokość | Około 69,85 mm |  |
| Głębokość | Około 100,2 mm |  |
| Waga | Około 37,4 g |  |
| Gwarancja | Min. 60 miesięcy |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | WD Blue 3D Nand SSD 500GB, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Grafiki ASP (Pracownia Projektowania Wstępnego), 31-133 Kraków, ul. Karmelicka 16 |

| Część 7 - Projektor |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Projektor |
| Technologia wyświetlania | DLP |  |
| Rozdzielczość natywna | 1920 x 1080 (FHD) |  |
| Rozdzielczość minimalna | 1920 x 1080 (WUXGA) |  |
| Format obrazu | 16:9 |  |
| Jasność | 4000 lm |  |
| Kontrast | 10 000 : 1 |  |
| Wielość rzutowanego obrazu | 53” – 300” |  |
| Minimalna żywotność lampy | 2 500 h (tryb normalny) 4 000 h (tryb ekonomiczny) |  |
| Moc lampy | ~260 W |  |
| Złącza wejścia / wyjścia | Wejście audio - 1 szt. Wyjście audio - 1 szt. Wejście mikrofonowe - 1 szt. Composite video (RCA) - 1 szt. HDMI - 1 szt. HDMI/MHL - 1 szt. VGA in (D-sub) - 1 szt. VGA out (D-sub) - 1 szt. S-Video - 1 szt. USB 2.0 - 1 szt. USB typ B - 1 szt. RS-232 - 1 szt. AC in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
| Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi Ready |  |
| Głośniki | Tak |  |
| Głośność pracy (w trybie standardowym) | ~36 dB |  |
| Głośność pracy (w trybie ekonomicznym) | ~31 dB |  |
| Pobór mocy podczas pracy | 330 W |  |
| Pobór mocy podczas spoczynku | <0,5 W |  |
| Wysokość maksymalna | Około 130 mm |  |
| Szerokość maksymalna | Około 330 mm |  |
| Głębokość maksymalna | Około 230 mm |  |
| Waga maksymalna | Około 4 kg |  |
| Dodatkowe informacje | Możliwość regulacja zniekształcenia trapezowego‎ (Keystone) Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) |  |
| Dołączone akcesoria | Pilot Kabel VGA Kabel zasilający Torba na projektor Osłona obiektywu Instrukcja Obsługi Instrukcja szybkiego uruchomienia |  |
| Gwarancja | Min. 3 lata |  |
| Ilość sztuk | 2 |  |
| Model wzorcowy | Benq MH741 DLP, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Architektury Wnętrz ASP (Katedra Multimediów), 31-121 Kraków, ul. Humberta 3 |

| Część 8 - Projektor |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Projektor |
| Technologia wyświetlania | DLP |  |
| Rozdzielczość natywna | 854 x 480 (WVGA) |  |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (FHD) |  |
| Format obrazu | 16:9 |  |
| Jasność | 250 lm |  |
| Kontrast | 120 000:1 |  |
| Wielkość rzutowanego obrazu | 24" - 100" |  |
| Minimalna odległość projekcji | 1 m |  |
| Żywotność lampy | 30 000 h (tryb normalny) |  |
| 3D Ready | Tak |  |
| Głośniki | Tak |  |
| Pobor mocy podczas pracy | 55W |  |
| Pobor mocy podczas spoczynku | < 0.5 W |  |
| Wysokość | Około 41 mm |  |
| Szerokość | Około 148 mm |  |
| Głębokość | Około126 mm |  |
| Waga | Około 0,8 kg |  |
| Dodatkowe informacje | Keystone |  |
| Złącza wejścia / wyjścia | Wyjście audio - 1 szt. HDMI - 1 szt. USB 2.0 (zasilanie) - 1 szt. USB typ C - 1 szt. DC in (wejście zasilania) - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. |  |
| Wyposażenie | Pilot Zasilacz Etui na projektor Kabel USB Instrukcja Obsługi Instrukcja szybkiego uruchomienia |  |
| Gwarancja | Min. 2 lata |  |
| Ilość sztuk | 3 |  |
| Model wzorcowy | ViewSonic M1 DLP, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Malarstwa ASP, 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13 |

| Część 9 - Dysk twardy zewnętrzny |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Dysk twardy zewnętrzny |
| Rodzaj dysku | HDD |  |
| Pojemność | 2 TB |  |
| Wielkość dysku | 2.5” |  |
| Interfejs | USB 2.0 USB 3.0 |  |
| Prędkość interfejsu | 5 Gb/s |  |
| Wysokość | 14 mm |  |
| Szerokość | 78 mm |  |
| Głębokość | 109 mm |  |
| Waga | 150 g |  |
| Zastosowane technologie | Plug & Play Time Machine USB USB 3.0 |  |
| Załączone wyposażenie | Instrukcja obsługi Kabel USB 3.0 |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | Toshiba Canvio Basics 2TB (HDTB420EK3AA), lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Malarstwa ASP, 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13 |

| Część 10 - Ekran wielkoformatowy LED |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Ekran wielkoformatowy LED |
| Ekran | 55 cali |  |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 50 Hz |  |
| Tuner | Tak |  |
| Smart TV | Tak |  |
| Wi-Fi | Tak |  |
| Liczba złączy HDMI | 2 |  |
| Liczba złączy USB | 1 |  |
| Złącze Ethernet (LAN) | Tak |  |
| Cyfrowe wyjście optyczne | Tak |  |
| Złącze CI- Common Interface | 1 |  |
| Klasa energetyczna | A |  |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak, system VESA, lub równoważny |  |
| Ilość sztuk | 1 sztuka |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| Model wzorcowy | Samsung UE55NU7093, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Grafiki ASP (Pracownia Projektowania Książki), 31-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |

| Część 11 - Laptop 15,6” |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Laptop 15,6” |
| Procesor | Procesor osiągający min. 2114 punktów wg testu https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html na dzień 25.02.2020 r. |  |
| Pamięć RAM | Min. 4 GB DDR4 |  |
| Częstotliwość pamięci RAM | 1866 MHz |  |
| Dysk SSD M.2 | 256 GB |  |
| Typ ekranu | Matowy |  |
| Przekątna ekranu | 15,6” |  |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (FullHD) |  |
| Karta graficzna zintegrowana | Karta graficzna osiągająca min. 399 punktów w teście videocardbenchmark.net/gpu_list.php na dzień 25.02.2020 r. |  |
| Dźwięk | Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon Zintegrowana karta dźwiękowa |  |
| Kamera internetowa | HD |  |
| Łączność | LAN 10/100/1000 Mbps Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Moduł Bluetooth |  |
| Złącza | USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. HDMI - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
| Bateria | 3-komorowa, Li-Ion |  |
| System operacyjny | Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) |  |
| Waga | Około 1,77 kg (z baterią) |  |
| Dołączone akcesoria | Zasilacz |  |
| Gwarancja | Min. 2 lata |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | Laptop HP 15-db0030nw A6-9225/4GB/256GB SSD/INT/Win10Pro Natural Silver, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Malarstwa ASP, 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13 |

| Część 12 - Pamięć RAM |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Pamięć RAM |
| Rodzaj pamięci | DDR3L (Low Voltage) |  |
| Pojemność całkowita | 16 GB (2x8 GB) |  |
| Pojemność kości | 8GB |  |
| Liczba modułów | 2 |  |
| Taktowanie | 1600 MHz (PC3-12800) |  |
| Opóźnienia (cycle latency) | CL 10 |  |
| Napięcie | 1,35 V |  |
| Chłodzenie | Radiator |  |
| Gwarancja | Dożywotnia |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | HyperX 16GB 1600MHz Fury Black LV (2x8GB), lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Rzeźby ASP, 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13 |

| Część 13 - Karta graficzna |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Karta graficzna |
| Typ złącza | PCI Express 3.0 x16 |  |
| Taktowanie rdzenia | 1341 MHz |  |
| Taktowanie rdzenia w trybie boost | 1455 MHz |  |
| Rozdzielczość | 7680 x 4320 |  |
| Rekomendowana moc zasilacza | 300W |  |
| Obsługiwane standardy | DirectX 12 OpenCL 1.2 OpenGL 4.6 Vulkan |  |
| Ilość pamięci RAM | 4 GB |  |
| Rodzaj pamięci RAM | GDDR5 |  |
| Szyna danych | 128 bit |  |
| Taktowanie pamięci | 7008 MHz |  |
| Typ chłodzenia | Wentylator |  |
| Ilość wentylatorów | 2 |  |
| Złącza | DisplayPort x1 DVI x1 HDMI x1 |  |
| Długość kart | Około 191mm |  |
| Gwarancja | Min. 36 miesięcy |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | Gigabyte GeForce GTX 1050Ti Windforce OC 4GB GDDR5 (GV-N105TOC-4GD), lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Rzeźby ASP, 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13 |

| Część 14 - Dysk twardy wewnętrzny 2.5” |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Dysk twardy wewnętrzny |
| Rodzaj dysku | SSD wewnętrzny |  |
| Pojemność | 500 GB |  |
| Format | 2.5” |  |
| Interfejs | SATA III (6.0 Gb/s) |  |
| Pamięć podręczna cache | 512 MB |  |
| Prędkość odczytu (maksymalna) | 550 MB/s |  |
| Prędkość zapisu (maksymalna) | 520 MB/s |  |
| Odczyt losowy | 98,000 IOPS |  |
| Zapis losowy | 90,000 IOPS |  |
| Rodzaj kości pamięci | TLC |  |
| Niezawodność MTBF | 1 500 000 godz |  |
| Wysokość | Około 6,8 mm |  |
| Szerokość | Około 69,85 mm |  |
| Głębokość | Około 100 mm |  |
| Waga | Około 60 g |  |
| Dodatkowe informacje | Technologia S.M.A.R.T. Technologia TRIM 256-bitowe szyfrowanie danych AES |  |
| Gwarancja | Min. 60 miesięcy |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Model wzorcowy | Samsung 500GB 2,5” SATA SSD 860 EVO, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Rzeźby ASP, 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13 |

| Część 15 - Zestaw komputerowy: myszka + klawiatura |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Zestaw komputerowy: myszka + klawiatura |
| Typ | Klasyczna, membranowa, |  |
| Łączność | Przewodowa |  |
| Interfejs | USB |  |
| Klawisze numeryczne | Tak |  |
| Podświetlenie klawiszy | Brak |  |
| Rodzaj przełączników | Membranowe |  |
| Podpórka pod nadgarstki | Brak |  |
| Długość przewodu | Około 1,5m – klawiatura Około 1,8m – myszka |  |
| Mysz w zestawie | Tak |  |
| Sensor myszy | Optyczny |  |
| Profil myszy | Uniwersalny |  |
| Rozdzielczość myszy | 1000 DPI |  |
| Ilość przycisków | 3 |  |
| Rolka przewijania | 1 |  |
| Sugerowany kolor | czarny |  |
| Gwarancja | Min. 2 lata |  |
| Ilość sztuk | 9 |  |
| Model wzorcowy | Logitech MK120, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP, 30-052 Kraków, ul. Lea 27-29 |

| Część 16 - Klawiatura komputerowa |
| --- |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca * (należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Klawiatura komputerowa |
| Typ | Klasyczna, membranowa |  |
| Łączność | Przewodowa |  |
| Interfejs | USB |  |
| Klawisze numeryczne | Tak |  |
| Podświetlenie klawiszy | Brak |  |
| Rodzaj przełączników | Membranowe |  |
| Podpórka pod nadgarstki | Brak |  |
| Długość przewodu | Około 1,5m |  |
| Dodatkowe informacje | Regulowane stopki Stopki antypoślizgowe Odporność na zachlapanie |  |
| Długość | Około 450mm |  |
| Szerokość | Około 155mm |  |
| Wysokość | Około 23mm |  |
| Sugerowany kolor | czarny |  |
| Gwarancja | Min. 2 lata |  |
| Ilość sztuk | 5 |  |
| Model wzorcowy | Logitech K120, lub równoważny |  |
| Użytkownik/ miejsce dostawy | Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP, 30-052 Kraków, ul. Lea 27-29 |

........................., dnia ................... r.

………….............................................................................                                                                                                                                                                        	                                                                                                (podpis osoby/osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

UWAGA!

Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów/ kart graficznych winien być osiągnięty na dzień ogłoszenia przetargu, zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark z dnia ogłoszenia przetargu dostępny jest na stronie, na której została opublikowana SIWZ: bip.asp.krakow.pl pod załącznikami do SIWZ. Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów/ kart graficznych niefunkcjonujących na rynku w chwili ogłoszenia przetargu, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po ogłoszeniu przetargu Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert.